OBLICZENIA STATYCZNE

- Strop żelbetowy płytowo-żebrowy

Projektuje się strop żelbetowy płytowo-żebrowy z płytą grubości  8 cm dołem, oraz z żebrami o szer. 15cm i wys. 25cm w rozstawie co 100 cm.

1.1.    Płyta

Zbrojenie płyty konstrukcyjnie ᴓ 6 ze stali A-0 co 12,0 cm w przęsłach dołem, przy żebrach góra pręty rozdzielcze ᴓ 4,5 co 30 cm.

  - Żebra

Zestawienie obciążeń na 1 mb:

- tynk 0,015x 19,00x 1,20x 1,00                                            -0,34 N/mb

- płyta żelbetowa 0,08x 24,00x 1,10x 1,00                           -2,11 N/mb

- żebra żelbetowe 0,15x 0,17x 24,00x 1,10x 1,00                 -0,67 N/mb

- żużel granulowany 0,85x 0,17x 11,00x 1,20x 1,00             -1,91 N/mb

- warstwy posadzkowe 1.20 x 1.20		                   -1,44 N/mb

-6,47 N/mb

- obciążenie użytkowe  1,50 x 1,40                                          -2,10 N/mb

RAZEM:              -8,57 N/mb

Wymiarowanie

Beton B- 15

Stal A-III      34 GS

b=0,15m          h=0,25m         h0=0,23m

Żebra rozpiętości  5.00 – 5.50 m

Lo= 1,05 x 5,50= 5,78m

M= 0,100 x 5,782 x 8,57 = 28,63 Nm

Sb= 28,63 x 10-3  :  0,15x 0,232 x 8,70 = 0,415       Sbeff  = 0,705

Fa= 28,63 x 10 : 0,705 x 0,23 x 350 = 5,04 cm2