OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w

Wielgomłynach, Filia w Zagórzu w miejscowości Zagórze nr ewid.dz. 754/6,

gmina 97-525 Wielgomłyny obręb Zagórze.

Charakterystyka budynku :

Projektowany budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach, Filia w

Zagórzu stanowi budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter i piętro ),

o konstrukcji ścian murowanych, stropach żelbetowych, dachu konstrukcji

drewnianej,  jednospadowej, pokryty papą termozgrzewalną.

.

Zakłócenia :

Projektowany budynek nie wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych.

Dane ogólne budynku G.O.K. w Wielgomłynach, Filia w Zagórzu

Pow. zabudowy budynku                               -     462.00 m2

Pow. użytkowa                                               -     527.47 m2

Kubatura                                                        -   4115.30 m3.

Ilość pom. użyt. publ.                                    -          6

Funkcja budynku GOK w Wielgomłynach, Filia w Zagórzu

- parter :

- zaplecze magazynowe                                 -         45.00 m2

- zaplecze gospodarcze                                  -         20.80 m2

- WC                                                               -           4.41 m2

- Komunikacja (hall główny)                        -          13.96 m2

- Hall wewn.                                                  -            4.36 m2

- Sala widowiskowa i spotkań kultur.           -        211.80 m2

- Magazyn podręczny                                    -            3.72 m2

- Sanitariat damski                                        -             7.94 m2

- Sanitariat męski                                          -           11.83 m2

- Sanitariat dla os. niepełnosprawnych        -              4.40 m2

- Pom. szatni ogólnodostępnej                     -              4.61 m2

- Hall zaplecza kuchennego                         -              5.58 m2

- Pom. porządkowe                                       -             1.16 m2

- Szatnia dla personelu                                 -             4.12 m2

- WC dla personelu                                       -             2.51 m2

- Magazyn podręczny                                   -             7.55 m2

- Kuchnia podstawowa                                 -           25.80 m2

- Aneks kelnerski                                          -             3.13 m2

- Pom. zmywalni                                           -             5.37 m2

- Magazyn zastaw i naczyń stołowych         -             3.89 m2

R A Z E M    :                                            -         303.41 m2

- piętro :

- komunikacja wewnętrzna                           -         16.00 m2

- hall-komunikacja wewnętrzna                   -          34.24 m2

- pom. porządkowe                                       -            3.74 m2

- WC męski                                                   -            2.51 m2

- WC damski                                                 -            2.51 m2

- pom. z aneksem kuchennym                      -          14.30 m2

- pokój gościnny                                           -          18.56 m2

- świetlica dla dzieci                                     -          42.41 m2

- sala dydaktyczna                                         -          42.48 m2

- świetlica gier dla dorosłych                        -          47.31 m2

------------------------------------------------------------------------------------

R A Z E M    :                                              -        224.06 m2

DANE  KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

Ławy fundamentowe - z betonu żwirowego kl.B-15,  posadowione na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu, szerokości 60 cm.

i  wysokości 40 cm., zbrojone prętami stal. A-0  4 x ø 14 łączonymi strzemionami z drutu ø 6 mm w rozstawie co 20 cm.

Fundamenty - (ściany fundamentowe z bloczków betonowych „betonit” na zaprawie cement-żwirowej ,posadowione na głębokości 65 cm. poniżej poziomu terenu.

Izolacja przeciwwilg. ścian fund. pionowa - Folia kubełkowa na styrodurze na zagruntowanych ścianach fundamentowych dysperbitem..                                                                                                               Izolacja przeciwwilg. pozioma posadzek w piwnicach - folia 2 x PP 0.8mm na zagruntowanym podłożu z dysperbitu

Izolacja paraizolacja pozioma stropów żelbet - folia PE 0.3mm .

Izolacja termiczna pozioma posadzek - styropian FS 20 gr. 10 cm.

Izolacja termiczna pozioma I stropu żelbet. – styropian FS 20 gr. 5 cm.

Izolacja termiczna pozioma II stropu żelbet. – wełna mineralna gr. 20 cm.

Izolacja termiczna pionowa ścian zewn. – styropian FS 15 gr.12 cm.

Ściany zewnętrzne przyziemia i piętra – warstwowe z bloczków

ceramicznych Max grub. 24 cm na zaprawie  cement.-wapiennej marki 5 Mpa

ocieplone styropianem grub.  12 cm. z wyprawą akrylową.

Ściany wewnętrzne- działowe i konstrukcyjne grub. 6,12, 25cm z cegły

ceramicznej dziurawki lub bloczków gazobetonowych i cegły ceramicznej

pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 Mpa.

Filary drzwiowe i okienne- z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 Mpa na zaprawie cement.-wap.

Nadproża – z prefabrykowanych  belek „L” i żelbetowych monolitycznych

wylewanych bezpośrednio na budowie

Wieńce     - żelbetowe z betonu klasy B 15 i stali A-0 zbrojone górą 2 x pręty    ø 12 mm i dołem 2 x pręty ø 12 mm. o wym 24 x 24 cm łączone strzemionami z drutu ø 6 mm w rozstawie co 20 cm.

Stropy   -  żelbetowe gęsto żebrowe wg załączonego projektu Beton klasy B-20.

Podciągi - żelbetowe o wym. 30 x 40 cm zbrojone dołem prętami stalowymi 5 x ø 20 mm i górą 2 x ø 12 mm łączonymi strzemionami z drutu ø 8 mm w rozstawie 15 cm z zagęszczeniem przy podporach do 8 cm na odcinku 60 cm. Przy podporach zastosować dwa pręty odgięte 2 x ø 16 mm. Beton klasy B-20.

Słupy wewn. - żelbetowe ø 300 mm ze zbrojeniem głównym 6 x ø 14 mm. z uzwojeniem poziomym ø 6 mm. w rozstawie 20 cm. Beton klasy B-20.

Rdzenia pionowe ścian - żelbetowe ze żwirobetonu klasy B-20 zbrojone stalą

A-O -prętami 4 x ø 14 mm łączonymi strzemionami z drutu ø 8 mm w rozstawie co 20 cm. z zagęszczeniem przy podporach do 10 cm na odcinku 50 cm.

Konstrukcja dachu - drewniana, jednospadowa wg projektu. Krokwie o wym.

8/16, stolce i podwaliny 14 x 14 cm. Elementy drewniane przed wbudowaniem

zabezpieczyć środkami owado i grzybobójczymi(Cuprinol lub Drewnochron),

oraz ogniochronnymi (Fobos M-24) w ilościach zalecanych przez producenta

pomalowane do niezapalności.

Pokrycie dachu - papą termozgrzewalną na 1 x papa podkładowa na podłożu z tarcicy grub. 25 mm bitej do czoła.

Obróbki blacharskie - rynny , fartuchy i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PCV w kolorze dostosowanym przez inwestora, wykonane wg wskazań producenta.

Tynki   -  zewnętrzne:  faktura akrylowa

Posadzki   -  wg projektu , pokryte płytkami gressowymi i panelami podłogowymi lub wykonane wg odrębnego projektu aranżacji wnętrz. Z atestami niepalności.

Budowa powyższa została zaprojektowana metodą wykonawstwa tradycyjnego o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Projekt uwzględnia wymogi normy PN-91|B 02020 dotyczącej ochrony cieplnej budynku.

Kominy - z cegły ceramicznej klasy 150 , pełnej murowane na pełną spoinę, alternatywnie z kształtek ceramicznych z wkładem z blachy kwasoodpornej ocieplonych od zewn..

Opaska betonowa.- z kostki brukowej na posypce cement.-piaskowej. na podłożu gruzobetonu

Malowanie i sztablatura ścian  - wg odrębnego projektu aranżacji wnętrz.

Wykończenie wewnętrzne wg projektu i opisu technologicznego.

Schody -  wewnętrzne - żelbetowe licowane płytkami gressowymi

Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne zatarte na gładko kat. III.

Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana i PCV, typowa wg załączonego zestawienia.

Gzymsy i wykończenia zewnętrzne – ze styropianu.

Podstawowe współczynniki przenikalności przegród :

Ściana zewnętrzna projektowana (warstwowa)

U = 0.29 W/m 2 K

Strop II kondygnacji

U = 0.28 W/m 2 K

Strop I kondygnacji

U = 0.35 W/m 2 K

Posadzki przyziemia

U = 0.32 W/m2K

Stolarka okienna wg danych producenta

U = 1.40 W/m 2 K

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych :

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz.U. Nr 75poz .690 zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z par. 204 ust.4 wyżej wymienionych warunków.

- PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003   Obciążenia budowli

- PN-77/B-02011                                    Obciążenie wiatrem

- PN-80/B-02010                                    Obciążenie śniegiem

- PN-B-03150:2000                                Konstrukcje drewniane

- PN-B-03264:2000                                Konstr. betonowe, żelbet. i sprężone

- PN-B-03002:1999                                Konstrukcje murowe

- PN-76/B-03001                                    Konstrukcje podłoża i budowli

- PN-81/B-03020                                    Posadowienie bezpośrednie budowli

Przyjęto założenia:

- I strefa wiatrowa - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0.25 kPa

- I strefa śniegowa - obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk=0.70 kPa

- Umowna głębokość przemarzania Hz=1.00 m.

Przyjęte materiały konstrukcyjne:

- drewno konstrukcyjne klasy C30

- beton klasy B15 i B-20

- cegła dziurawka klasy 15 MPa

- cegła pełna  klasy 15 MPa

- zaprawa cementowo-wapienna marki  5,10 Mpa

- bloczki ceramiczne

Warunki terenowe i gruntowe :

1. Teren działki w zasadzie płaski - spadki nie przekraczają 10%

2. Wytrzymałość podłoża gruntowego przyjęto jak dla gruntów o średniej

nośności t.j. 0.20 Mpa.

3. Poziom lustra wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego

posadowienia ław  fundamentowych budynku.

Przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu wg rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 (Dz.U. nr 126,poz.839, §7), oraz warunki gruntowe proste (§ 5.3 w/w rozporządzenia).

Charakterystyka ekologiczna :

W projektowanym budynku będzie zainstalowana instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa  z istniejącego przyłącza ulicznego i instalacja kanalizacyjna ścieków z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej gminnej.

Zanieczyszczenia - odpady stałe składane będą w istniejących pojemnikach przeznaczonych do tego celu, szczelnych, z szczelnie zamykanymi wsypami.

Projektowany budynek nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska.

Hałas :

Projektowany budynek nie będzie emitował uciążliwych dla środowiska dźwięków, odgłosów.

ZALECENIA  WYKONAWCZE  DLA  BRANŻ

1.  BRANŻA  BUDOWLANA

- drzwi i okna powinny być szczelne i mieć powierzchnie gładką dostosowana do

mycia..

- podłogi w obiekcie powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne,

Nie palące, antypoślizgowe, oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne.

- powierzchnie sufitów i ścian powinny być gładkie, zabezpieczone przed

kondensacją pary wodnej

- narożniki ścian powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi

- powierzchnie meblowe powinny być gładkie łatwo zmywalne

- do wystroju sali konsumpcyjnej i bufetu zastosować materiały gwarantujące

utrzymanie   ich we właściwym stanie sanitarnym.

- INSTALACJE  WOD.-KAN., C.O.  I  C.W.U.

- należy doprowadzić instalację wod.-kan. do wszystkich urządzeń armatury

zaznaczonych  na rzutach poziomych projektu ( każda umywalka i zlew

powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą mieszanie ciepłej i zimnej

wody )

- instalacja wody ciepłej powinna posiadać cyrkulację

- system przygotowania ciepłej wody powinien gwarantować natychmiastowe

osiągnięcie temperatury 55°C

- system ciepłej wody należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające termiczną

dezynfekcję instalacji wody w temp. 70°C

- przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innej wewn. oraz grzejniki

powinny być gładkie, szczelne o konstrukcji zapobiegającej opadaniu

ewentualnych skroplin lub  zanieczyszczeń

- instalacje powinny być prowadzone pod tynkiem lub zabezpieczone osłonami

- temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń według technologii oraz § 3 ust.1i2

Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75 z  2002r, poz.690 z pożn.zm.)

- BILANS  POTRZEB  WODY  W  CIĄGU  DOBY:

- cele porządkowe – Q = 1.5 l/m2 powierzchni, zakładając 1 mycie;

1.5 x 527.47 m2  = 791.20  l

2.   cele sanitarno-higieniczne  - Q= 30 l/ 1 osobę; 50 x 30=1500 l

3.   cele obrotu – Q = 20 l/ m2 ; 20 x 527.47  = 10549.40 l

Razem woda zimna – 12840.60 l

Woda ciepła 50% zaopatrzenia na wodę zimną

Ścieki; 95% zaopatrzenia na wodę zimną

4.  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

G.O.K ze względów technologicznych i bhp, należy wyposażyć w

instalacje  elektryczną. Oświetlenie sztuczne należy dostosować do

wykonywanych w nich czynności  i muszą odpowiadać wymaganiom

technologii i BHP. Instalacja oświetleniowa powinna być we wszystkich

pomieszczeniach. Urządzenia zasilane energią elektryczną wymagają

stosowania instalacji ochrony od porażeń. Oświetlenie sztuczne powinno

zapewniać właściwe natężenie i wynosić ;

- na salach wypoczynku, oraz pomieszczeniach h-s – 200-300 lx.

- na stanowiskach pracy 300 lx.

Punkty świetlne powinny być obudowane. Punkty oświetlenia bocznego nad

umywalkami, zlewozmywakami, itp., instalować na wysokości 1.90 m od

poziomu posadzki .

Instalację elektryczną doprowadzić do wszystkich urządzeń wykazanych na

rzutach projektu branżowego.

5.  WENTYLACJA  POMIESZCZEŃ

Wentylacja powinna być we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Wentylację należy zaprojektować uwzględniając wymogi PN, technologii i BHP. Minimalną objętość strumienia powietrza dla pomieszczeń, w których występują zyski ciepła od urządzeń i oświetlenia oraz zyski w wyniku nasłonecznienia, należy obliczyć na podstawie bilansu ciepła i ewentualnej wilgoci. Minimalną krotność wymian powietrza należy przyjąć autorytatywnie wg poniższego zestawienia (nawet w przypadku gdy z bilansu wynika krotność niższa):

- pom.sal wypoczynkowych i biurowych -wymagane 30 m3/h na osobę.

- sali spotkań – zalecane 50 – 100 m3/h na osobę.

- halle – wymagane 2 wymiany /h

- sanitariaty – wymagane 50m3/h na oczko (grawitacja wspomagana

mechanicznie w sposób automatyczny przy włączeniu światła )

- pom. pomocnicze – 1.5 wymiany/h

Ilość personelu obsługująca Gminny Ośrodek Kultury to jedna osoba.

W budynku nie przewiduje się więcej niż 50 osób. W pom. o wysokości do 2.50 m i 2.85 m nie będzie przebywać więcej niż  4 osoby. W Sali na piętrze nie będzie przebywać niż 50 osób.

Wysokość pom. 2.50, 2.85, 3.00 m. Dojście do obiektu poprzez schody wejściowe z poziomu terenu. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wydzielone będzie jeden sanitariat z pochwytami i poręczami przy umywalce i misce ustępowej, w pomieszczeniu tym powierzchnia pozwala na obrót wózkiem ø 150 cm. Mycie i dezynfekcja sprzętu porządkowego będzie się odbywać w sanitariacie ogólnodostępnym zaopatrzonym w wpust  podłogowy zasyfonowany i zawór

czerpalny wody ze złączką. Sprzęt porządkowy i środki czystości będą przechowywane w pom. gospodarczym.

UWAGI  KOŃCOWE    !!!

Ogrzewanie pomieszczeń budynku z lokalnej kotłowni C.O..

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami przez wykwalifikowanych rzemieślników pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

OPRACOWAŁ :   inż. Cezary Orziński   -   upr.  UAN.V.8388/73/89

GP.IV.7342/301/92

upr. bud. Jerzy Kośny -   upr.  258/61

SPRAWDZIŁ :     mgr inż. Maciej Nowakowski   -   upr. BP.IV-10220/83/78

R-sko dn. 10. 2010 r.