Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wielgomłyny

97-525 Wielgomłyny

ul. Rynek 1

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 EURO:

na „Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w msc. Myśliwczów, Kolonia Myśliwczów, Trzebce”, gmina Wielgomłyny,  powiat radomszczański, województwo łódzkie.

ZATWIERDZIŁ

# Wielgomłyny, lipiec 2013 roku

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- Informacje o zamawiającym.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Wymagania stawiane wykonawcy.

- Modyfikację warunków zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Środki ochrony prawnej.

- Podwykonawcy.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Informacje o zamawiającym – art. 36 ust. 1 pkt 1

  - Zamawiającym jest:

Nazwa:	GMINA WIELGOMŁYNY

Adres:	97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1

Adres poczty elektronicznej:	urzad@wielgomlyny.pl

Strona internetowa:	www.wielgomlyny.bip.net.pl

Numer telefonu:	0 (44) 787-10-87

Numer faksu:	0 (44) 787-10-82

Godziny urzędowania:	od 715 do 1515

2. Tryb udzielenia zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 2

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ).

2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46  Prawa zamówień publicznych.

2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  Nr 113, poz. 759 z 2010 r. ),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

3. Opis przedmiotu zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 3

3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania i wyboru ofert częściowych.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3 Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg zasad określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych i zamówień dodatkowych wg zasad określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5. Roboty uzupełniające i dodatkowe, których potwierdzona przez zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

3.4 Przedmiot zamówienia dotyczy:

CZĘŚĆ I zamówienia z opisem.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myśliwczów.

Zakres prac obejmuje:

ROBOTY W PASIE DROGI POWIATOWEJ

Roboty przygotowawcze

1. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w rejonie włączenia w drogę powiatowa gr. 5 cm 97 m2 -  Krotność = 1.25.

2. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV 4,85 m3 - Krotność = 2.

3. Roboty remontowe - ciecie piła nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 28,50 m.

4. Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm – 33,50 m2.

5. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 1,34 m3.

6. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 2 – 1,34 m3.

Roboty ziemne

7. Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III – 9,19 m3.

8. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 2 – 9,19 m3.

Nawierzchnia jezdni

9. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 – 69 m2.

10. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowa grubość 5 cm Krotność = 1.25 – 69 m3.

Elementy odwodnienia

11. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek – 1,53 m3.

12. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 18 m.

Powierzchnie utwardzone

13. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 31 m2.

14. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 31 m2.

15. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7 – 31 m2.

16. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona – 31 m2.

17. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 0,682 m3.

18. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

– 10,50 m.

Wyspa dzieląca

19. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 7,60 m2.

20. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 7,6 m2.

21. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2 – 7,6 m2.

22. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- 7,6 m2.

23. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 0,455 m3.

24. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- 7 m.

ROBOTY W PASIE DROGI GMINNEJ

Roboty przygotowawcze

25. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi – 0,556 km.

26. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w rejonie włączenia w drogę powiatowa gr. 5 cm Krotność = 1.25

- 86,8 m2.

27. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 2 – 4,34 m3.

28. Roboty remontowe - ciecie piła nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm – 812,8 m.

29. Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm – 172,39 m2.

30. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 6,89 m3.

31. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 2 – 6,89 m3.

Roboty ziemne

32. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 230,78 m3.

33. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 2 – 230,78 m3.

Nawierzchnia jezdni

Poszerzenia

34. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 547,208 m2.

35. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 547,208 m2.

36. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5 – 547,208 m2.

37. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 547,208 m2.

38. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2 – 547,208 m2.

39. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno  podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 – 547,208 m2.

40. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- 518,65 m2.

Jezdnia główna

41. Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geowłóknin - ułożenie geowłókniny szerokości 1,0 m na poszerzeniach – 713,8 m2.

42. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 – 3214,42 m2.

43. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 0-5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień – dodatkowa masa układana łącznie z warstwa ścieralna w celu uzyskania zakładanych spadków poprzecznych – 88,27 m3.

44. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowa grubość 5 cm Krotność = 1.25 – 3214,42 m2.

Pobocza

45. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 503,25 m2.

46. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – wykonanie warstwy z destruktu gr. 12 cm Krotność = 1.2 – 503,25 m2.

Elementy odwodnienia

47. Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod ściek – 6,46 m3.

48. Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 76 m.

49. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara - wyprofilowanie odprowadzenia wód z korytek ściekowych - wypełnienie spoin zaprawa cementowa – 3,7 m2.

Powierzchnie utwardzone

50. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 143 m2.

51. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 143 m2.

52. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7 – 143 m2.

53. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka czerwona – 143 m2.

54. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 3,055 m3.

55. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 47 m.

Wyspa dzieląca

56. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 35,4 m2.

57. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 35,4 m2.

58. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2 – 35,4 m2.

59. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

– 35,4 m2.

60. Ława pod krawężniki betonowa z oporem – 1,43 m3.

61. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 22 m.

Regulacje infrastruktury

62. Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 10 szt.

Organizacja ruchu

63. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farba chlorokauczukowa P-7a – 60,7 m2.

64. Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm słupek 3,5 mb – 1 szt.

65. Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 znak A-12a – 1 szt.

66. Dostawa i montaż Urządzenia bezpieczeństwa U-5b + C-9 – 2 szt.

67. Dostawa i montaż lustra drogowego U-18a na słupku stalowym dł. 4mb – 1 szt.

CZĘŚĆ II zamówienia z opisem

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Myśliwczów.

Zakres prac obejmuje:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - wyznaczenie drogi – 0,164 km.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Nawierzchnia główna

2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 552,105 m2.

3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - materiał Inwestora – 552,105 m2.

4. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - materiał Inwestora Krotność = 5 – 552,105 m2.

5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 552,105 m2.

6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2 – 552,105 m2.

7. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 – 552,105 m2.

8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

- 528,27 m2.

Pobocza

9. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 170,25 m2.

10. Wykonanie drenażu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka drenażowego 40 x 60 cm – 64,5 m.

11. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu - warstwa odsączająca – 170,25 m2.

12. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – wykonanie warstwy z destruktu

gr. 12 cm Krotność = 1.2 – 170,25 m2.

CZĘŚĆ III zamówienia z opisem

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebce.

Zakres prac obejmuje:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Roboty remontowe - ciecie piła nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm -512,6 m.

2. Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm – 65,6 m2.

3. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 2,62 m3.

4. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 8 – 2,62 m3.

ROBOTY ZIEMNE

5. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – 142,39 m3.

6. Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - wykonanie uzupełnienie poboczy gruntowych od strony realizowanego poszerzenia – 25,63 m3.

7. Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 – 116,76 m3.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

8. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 406,83 m2.

9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 406,83 m2.

10. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5 – 406,83 m2.

11. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 406,83 m2.

12. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2 – 406,83 m2.

13. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 – 406,83 m2.

14. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) docelowa grubość 5 cm Krotność = 1.25 – 381,2 m2.

OZNAKOWANIE

15. Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farba chlorokauczukowa P-7a – 61,54 m2.

Kod CPV: 45233120-6.

4. Wymagania stawiane wykonawcy

4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi spełniającymi wymagania normy określonymi dla przedmiotu zamówienia.

4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Modyfikacja warunków zamówienia – art. 38 ust. 4-6

5.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający42)Art. 38 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 4 września 2008 r. (Dz.U.08.171.1058) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 października 2008 r.

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.2 Wprowadzone w ten sposób, zmiany przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jak również podane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego i będą wiążące przy składaniu ofert.

5.3 O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany specyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informację tą zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.

5.4 Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Termin wykonania zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 4

-   część I zamówienia do 30.09.2013 roku,

-   część II zamówienia do 30.09.2013 roku,

-   część III zamówienia do 30.09.2013 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków art. 36 ust. 1 pkt 5

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 1 pkt 6

8.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy  z wykorzystaniem wzoru – załącznik 1,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik 2,

3) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w układzie zgodny z (przedmiarem) – załącznik 3

8.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  z wykorzystaniem wzoru – załącznik 4.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Prawo zamówień publicznych albo oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający , a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.2 specyfikacji.

8.3 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

5) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.

6) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.4 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

4) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

5) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w rozdziale 8 specyfikacji w czego wymienione w pkt 8.2 dla każdego z partnerów winny być  złożone osobno, natomiast pozostałe wymienione mogą być składane wspólnie.

8.5 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 specyfikacji:

1.1)   ppkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3) Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.

4) Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

8.6 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów art. 36 ust. 1 pkt 7

9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1 specyfikacji.

9.3  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną.

9.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.5 Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

9.6 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9.7 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek opisanych w punkcie 10.3 nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (kosztów).

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę (kosztów) w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11.1 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko	inspektor

imię i nazwisko	Sławomir Kuligowski,

tel.	0 (44) 787-10-87

fax	0 (44) 787-10-82

uwagi	od poniedziałku do piątku

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

11.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

stanowisko	podinspektor

imię i nazwisko	Ewa Juszczyk

tel.	0 (44) 787-10-87

fax 	0 (44)  787-10-82

uwagi	od poniedziałku do piątku

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium art. 36 ust. 1 pkt 8

Nie dotyczy.

13. Termin związania ofertą art. 36 ust. 1 pkt 9

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin zawiązania ofertą  z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert art. 36 ust. 1 pkt 10

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana w pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na przebudowę dróg”

nie otwierać przed sesją otwarcia ofert.

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert art. 36 ust. 1 pkt 11

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 21.08.2013 r. do godz. 10:00, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 5.

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.08.2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 7.

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

16. Opis sposobu obliczenia ceny art. 36 ust. 1 pkt 12

16.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem.

16.2 Cena podana w ofercie, powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie w okresie realizacji zamówienia.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą art. 36 ust. 2 pkt 6

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

17.2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert art. 36 ust. 1 pkt 13

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

18.2 Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:

- oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,

- za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

- wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100% = 100pkt).

18.3 Kryterium cena oferty

Oferta z najniższą ceną (kosztami) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena (koszty) oferty.

Cn

A n =	x 100 pkt x 100%

Cb

gdzie:

A n - liczba punktów danej oferty

C n - najniższa cena wśród złożonych ofert

C b - cena badanej oferty

18.4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego art. 36 ust. 1 pkt 14

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;94) Art. 93 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.223.1778) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2010 r.

- oferta z najniższą ceną (kosztami) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy - PZP, zostały złożone oferty

dodatkowe o takiej samej cenie;95) Art. 93 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.223.1778) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2010 r.

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy) siedziby, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację o wykonawcach których oferty zostały wykluczone i odrzucone podając uzasadnienie prawne i faktyczne, termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia będzie mogła być zawarta z wybranym wykonawcą.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

19.8 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 19.7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

19.9 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.10 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

19.11 Przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, wykonawca przedłoży zamawiającemu kopia umowy lub inny dokument regulujący współpracę podmiotów występujących wspólnie, potwierdzający zawarcie konsorcjum/spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostało zawarte konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy art. 36 ust. 1 pkt 15

nie dotyczy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy art. 36 ust. 1 pkt 16

21.1 Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

21.2 Rozliczenia z tytułu zawartej umowy następować będą w terminach ustalonych na warunkach określonych przez wykonawcę w formularzu ofertowym (dotyczy terminów płatności zobowiązań i należności finansowych). Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

21.3 Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy.

21.4 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

21.5   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w

sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Osoby przewidziane do realizacji/wykonania zamówienia posiadają odpowiednie umocowania od wykonawcy. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22. Środki ochrony prawnej art. 36 ust. 1 pkt 17

22.1 Zgodnie z art. 179 środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługuje również zamawiającemu.

1b. (uchylony).

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

22.2 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemne odwołanie.

22.3 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”.

23. Podwykonawcy art. 36 ust. 5

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom,

24. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

24.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

24.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

24.3 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

24.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

24.5 Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

4) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,30 zł za

1 stronę A4),

5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

24.6 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

25. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Formularz ofertowy – załącznik nr  1.

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

3. Przedmiar robót – załącznik 3.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.

5. Projekt umowy – załącznik nr 5.

Zatwierdzam,

data/podpis