OPIS  TECHNICZNY

do projektu adaptacji i modernizacji  budynku administracyjnego Gminy

Wielgomłyny z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w miejsc.

Wielgomłyny ul. Rynek 1, ( nr ewid.dz. 721 ), gmina 97-525 Wielgomłyny.

Charakterystyka budynku :

Projektowany, adaptowany i modernizowany budynek administracyjny Gminy Wielgomłyny z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury stanowi budynek trzy kondygnacyjny ( przyziemie, parter i piętro ), o konstrukcji ścian murowanych, stropie żelbetowym, dachu w części konstrukcji stalowej i części konstrukcji żelbetowej, pokryty w części papą izolacyjną i w części na konstrukcji stalowej blachą ocynkowaną.

Dach dwuspadowy.

.

Zakłócenia :

Projektowany budynek nie wytwarza zakłóceń elektromagnetycznych.

Dane ogólne projekt. bud. G.O.K. w Wielgomłynach

Pow. zabudowy budynku                               -     269.97 m2

Pow. użytkowa                                               -     520.49 m2

Pow. gospodarczo-techniczna                       -       92.49 m2

Kubatura                                                        -   2586.30 m3.

Ilość pom. użyt. publ.                                    -          8

DANE  KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

Ławy fundamentowe - z betonu żwirowego kl.B-15,  posadowione na głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu, szerokości 90 cm.

i  wysokości 40 cm., zbrojone prętami stal. A-0  4 x ø 14 łączonymi strzemionami z drutu ø 6 mm w rozstawie co 20 cm. Posadowione na głębokości

0.94 – 1.94m poniżej poziomu terenu.

Fundamenty – (ściany fundamentowe w części z bloczków betonowych „betonit” na zaprawie cement-żwirowej ,posadowione na głębokości 54-154 cm. poniżej poziomu terenu.

Izolacja przeciwwilg. Ścian fund. pionowa – Folia kubełkowa na styrodurze na zagruntowanych ścianach fundamentowych dysperbitem wg załączonego rys. techn..                                                                                                               Izolacja przeciwwilg. pozioma posadzek w piwnicach – folia polietylenowa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podłożu z dysperbitu i folia PP 0.8mm

Izolacja paraizolacja pozioma stropów żelbet – folia PP 0.3mm .

Izolacja przeciwwilg. pozioma dachu –  folia PP 0.8mm

Izolacja paraizolacja pozioma dachu –  folia PP 0.3mm

Izolacja termiczna pozioma posadzek piwnic – styropian FS 20 gr. 10 cm.

Izolacja termiczna pozioma stropów żelbet. – styropian FS 20 gr. 5 cm.

Izolacja termiczna pozioma dachu - wełna mineralna grub. 20 cm.

Izolacja termiczna pionowa ścian zewn. – styropian FS 15 gr.10 cm.

Ściany zewnętrzne przyziemia i piętra – warstwowe z bloczków

gazobetonowych odmiany 07+styropian+w części cegła ceramiczna i bloczki

gazobetonowe grub. 50, 52 cm na zapr. cement.-wapiennej marki 5 Mpa

ocieplone styropianem grub.  10 cm. z wyprawą akrylową.

Ściany wewnętrzne- działowe i konstrukcyjne grub. 6,12, 20, 25, 40 cm z cegły

ceramicznej dziurawki, bloczków cementowych, bloczków gazobetonowych i

cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10 Mpa.

Filary drzwiowe i okienne- z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 Mpa na zaprawie cement.-wap.

Nadproża – z prefabrykowanych  belek „L” i żelbetowych monolitycznych

wylewanych bezpośrednio na budowie

Wieńce     - żelbetowe z betonu klasy B 15 i stali A-0 zbrojone górą 2 x pręty    ø 12 mm i dołem 2 x pręty ø 12 mm. o wym 20 x 20 cm łączone strzemionami z drutu ø 6 mm w rozstawie co 20 cm.

Stropy   -  żelbetowe prefabrykowane z płyt „żerańskich” kanałowych.

Podciągi – żelbetowe o wym. 22 x 34 cm zbrojone dołem prętami stalowymi 5 x ø 16 mm i górą 2 x ø 12 mm łączonymi strzemionami z drutu ø 6 mm w rozstawie 15 cm z zagęszczeniem przy podporach do 8 cm na odcinku 60 cm. Przy podporach zastosować dwa pręty odgięte ø 16 mm.

Konstrukcja dachu – stropodach w części konstrukcji żelbetowej, dwuspadowy kryty papą izolacyjną i w części konstrukcji stalowej (wiązar stalowy), dwuspadowy pokryty blachą ocynkowaną na łatach drewnianych. Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczyć środkami owado i grzybobójczymi(Cuprinol lub Drewnochron ),oraz ogniochronnymi (Fobos M-2) w ilościach zalecanych przez producenta do niezapalności, również z

zastosowaniem dla wiązarów stalowych. Środki do impregnacji muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające ich zastosowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Sufit podwieszany piętra w klasie EI30.

Pokrycie dachu – w części żelbetowej 2 x papą izolacyjną, w części konstrukcji stalowej dachu pokrycie z blachy ocynkowanej.

Obróbki blacharskie – rynny , fartuchy i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej lub PCV w kolorze dostosowanym przez inwestora, wykonane wg wskazań producenta.

Tynki   -  zewnętrzne:  faktura akrylowa

Posadzki   -  wg projektu , pokryte płytkami gressowymi i panelami podłogowymi lub wykonane wg odrębnego projektu aranżacji wnętrz.

Budowa powyższa została zaprojektowana metodą wykonawstwa tradycyjnego o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Projekt uwzględnia wymogi normy PN-91|B 02020 dotyczącej ochrony cieplnej budynku.

Kominy – z cegły ceramicznej klasy 150 , pełnej murowane na pełną spoinę, alternatywnie z kształtek ceramicznych z wkładem z blachy kwasoodpornej ocieplonych od zewn..

Opaska betonowa i utwardzenia zewn.– z kostki brukowej na posypce cement.-piaskowej. na podłożu gruzobetonu

Malowanie i sztablatura ścian  - wg odrębnego projektu aranżacji wnętrz.

Wykończenie wewnętrzne wg projektu i opisu technologicznego.

Schody -  wewnętrzne – żelbetowe licowane płytkami gressowymi

Tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne zatarte na gładko kat. III.

Stolarka okienna i drzwiowa – drewniana i PCV lub aluminiowa, typowa wg załączonego zestawienia.

Gzymsy i wykończenia zewnętrzne – ze styropianu.

Podstawowe współczynniki przenikalności przegród :

Ściana zewnętrzna projektowana (warstwowa)

k = 0.28 W/m 2 K

Dach

k = 0.29 W/m 2 K

Posadzki przyziemia

k = 0.34 W/m2K

Posadzki piętra

k = 0.32 W/m 2 K

Stolarka okienna wg danych producenta

k = 1.40 W/m 2 K

Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych :

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji (dział V warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Dz.U. Nr 75poz .690 zapewniono przez spełnienie wymagań zawartych w Polskich Normach zgodnie z par. 204 ust.4 wyżej wymienionych warunków.

- PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003   Obciążenia budowli

- PN-77/B-02011                                    Obciążenie wiatrem

- PN-80/B-02010                                    Obciążenie śniegiem

- PN-B-03150:2000                                Konstrukcje drewniane

- PN-B-03264:2000                                Konstr. betonowe, żelbet. i sprężone

- PN-B-03002:1999                                Konstrukcje murowe

- PN-76/B-03001                                    Konstrukcje podłoża i budowli

- PN-81/B-03020                                    Posadowienie bezpośrednie budowli

Przyjęto założenia:

- I strefa wiatrowa - charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru qk=0.25 kPa

- I strefa śniegowa - obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu Qk=0.70 kPa

- Umowna głębokość przemarzania Hz=1.00 m.

Przyjęte materiały konstrukcyjne:

- drewno konstrukcyjne klasy C30

- beton klasy B15 i B-20

- cegła dziurawka klasy 15 MPa

- zaprawa cementowo-wapienna marki M 10

Warunki terenowe i gruntowe :

1. Teren działki w zasadzie płaski - spadki nie przekraczają 10%

2. Wytrzymałość podłoża gruntowego przyjęto jak dla gruntów o średniej

nośności t.j. 0.20 Mpa.

3. Poziom lustra wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego

posadowienia ław  fundamentowych budynku.

Przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu wg rozporządzenia MSWiA z 24.09.1998 (Dz.U. nr 126,poz.839, §7), oraz warunki gruntowe proste (§ 5.3 w/w rozporządzenia).

Charakterystyka ekologiczna :

W projektowanym budynku będzie zainstalowana instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa  z istniejącego przyłącza ulicznego i instalacja kanalizacyjna ścieków z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej gminnej.

Zanieczyszczenia - odpady stałe składane będą w istniejących pojemnikach przeznaczonych do tego celu, szczelnych, z szczelnie zamykanymi wsypami.

Projektowany budynek nie wytwarza gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska.

Hałas :

Projektowany budynek nie będzie emitował uciążliwych dla środowiska dżwięków, odgłosów.

ZALECENIA  WYKONAWCZE  DLA  BRANŻ

1.  BRANŻA  BUDOWLANA

- drzwi i okna powinny być szczelne i mieć powierzchnie gładką dostosowana do

mycia..

- podłogi w obiekcie powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwozmywalne,

Nie palące, antypoślizgowe, oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne.

- powierzchnie sufitów i ścian powinny być gładkie, zabezpieczone przed

kondensacją pary wodnej

- narożniki ścian powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi

- powierzchnie meblowe powinny być gładkie łatwo zmywalne

- do wystroju sali konsumpcyjnej i bufetu zastosować materiały gwarantujące

utrzymanie   ich we właściwym stanie sanitarnym.

- INSTALACJE  WOD.-KAN., C.O.  I  C.W.U.

- należy doprowadzić instalację wod.-kan. do wszystkich urządzeń armatury

zaznaczonych  na rzutach poziomych projektu ( każda umywalka i zlew

powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą mieszanie ciepłej i zimnej

wody )

- instalacja wody ciepłej powinna posiadać cyrkulację

- system przygotowania ciepłej wody powinien gwarantować natychmiastowe

osiągnięcie temperatury 55°C

- system ciepłej wody należy wyposażyć w urządzenia umożliwiające termiczną

dezynfekcję instalacji wody w temp. 70°C

- przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innej wewn. oraz grzejniki

powinny być gładkie, szczelne o konstrukcji zapobiegającej opadaniu

ewentualnych skroplin lub  zanieczyszczeń

- instalacje powinny być prowadzone pod tynkiem lub zabezpieczone osłonami

- temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń według technologii oraz § 3 ust.1i2

Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75 z  2002r, poz.690 z pożn.zm.)

- BILANS  POTRZEB  WODY  W  CIĄGU  DOBY:

- cele porządkowe – Q = 1.5 l/m2 powierzchni, zakładając 1 mycie;

1.5 x 520.49 m2  = 780.73  l

2.   cele sanitarno-higieniczne  - Q= 30 l/ 1 osobę; 50 x 30=1500 l

3.   cele obrotu – Q = 20 l/ m2 ; 20 x 520.49  = 10409.8 l

Razem woda zimna – 10409.80 l

Woda ciepła 50% zaopatrzenia na wodę zimną

Ścieki; 95% zaopatrzenia na wodę zimną

4.  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

G.O.K ze względów technologicznych i bhp, należy wyposażyć w

instalacje  elektryczną. Oświetlenie sztuczne należy dostosować do

wykonywanych w nich czynności  i muszą odpowiadać wymaganiom

technologii i BHP. Instalacja oświetleniowa powinna być we wszystkich

pomieszczeniach. Urządzenia zasilane energią elektryczną wymagają

stosowania instalacji ochrony od porażeń. Oświetlenie sztuczne powinno

zapewniać właściwe natężenie i wynosić ;

- na salach wypoczynku, oraz pomieszczeniach h-s – 200-300 lx.

- na stanowiskach pracy 300 lx.

Punkty świetlne powinny być obudowane. Punkty oświetlenia bocznego nad

umywalkami, zlewozmywakami, itp., instalować na wysokości 1.90 m od

poziomu posadzki .

Instalację elektryczną doprowadzić do wszystkich urządzeń wykazanych na

rzutach projektu branżowego.

5.  WENTYLACJA  POMIESZCZEŃ

Wentylacja powinna być we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Wentylację należy zaprojektować uwzględniając wymogi PN, technologii i BHP. Minimalną objętość strumienia powietrza dla pomieszczeń, w których występują zyski ciepła od urządzeń i oświetlenia oraz zyski w wyniku nasłonecznienia, należy obliczyć na podstawie bilansu ciepła i ewentualnej wilgoci. Minimalną krotność wymian powietrza należy przyjąć autorytatywnie wg poniższego zestawienia (nawet w przypadku gdy z bilansu wynika krotność niższa):

- pom.sal wypoczynkowych i biurowych -wymagane 30 m3/h na osobę.

- sali spotkań – zalecane 50 – 100 m3/h na osobę.

- halle – wymagane 2 wymiany /h

- sanitariaty – wymagane 50m3/h na oczko (grawitacja wspomagana

mechanicznie w sposób automatyczny przy włączeniu światła )

- pom. pomocnicze – 1.5 wymiany/h

6.  WARUNKI  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku biurowego na

Gminny Ośrodek Kultury.

Budynek jest obiektem niskim, trzykondygnacyjnym kwalifikowanym

do III  kategorii zagrożenia ludzi.

W piwnicy będą zlokalizowane pomieszczenia rekreacyjne

techniczne.

Liczba osób w piwnicy nie może przekroczyć łącznie 20.

Na piętrze zlokalizowana jest sala spotkań kulturalnych przewidziana

dla nie więcej niż 50 użytkowników.

Obiekt spełnia wymogi klasy C odporności pożarowe.

Drewniane elementy więżby dachowej należy impregnować do

niezapalności.

Odporność ogniowa sufitu podwieszanego minimum EI 30.

Całość stanowi jedną strefę pożarową, przy czym wydzielone

pożarowo jest pomieszczenie składu opału ( ściany i strop REI 120 ),

oraz drzwi EI 60. Kotłownia wydzielona jest drzwiami i ścianami

odporności ogniowej  REI 60, oraz zamykana drzwiami EIS 30.

Drzwi z kotłowni otwierane na zewnątrz z zamknięciem

bezklamkowym.

Budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu i

instalację odgromową.

Odstępstwa w wymiarach i budowie ( stopnie zabiegowe klatek

schodowych ) uzgodnione z Komendą Wojewódzką Państwowej

Straży Pożarnej w Łodzi w drodze ekspertyzy.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy klatka schodowa prowadząca do

pomieszczeń spotkań kulturalnych wydzielona pożarowo przy

pomocy drzwi EIS 30.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia z sieci hydrantów

zewnętrznych

Drzwi ewakuacyjne otwierane w kierunku na korytarz będą się

otwierać o 180°, aby nie ograniczać szerokości korytarza.

7.  PRZGOTOWANIE  BUDYNKU DO ODBIORU

PRZECIWPOŻAROWEGO

Przed przystąpieniem do użytkowania zgodnie z przepisami ustawy

Prawo Budowlane  należy obiekt zgłosić do odbioru do miejscowej Komendy

Powiatowej Państwowej Straży  Pożarnej.

Przed zgłoszeniem należy :

- opracować instrukcję bezpieczeństwa Pożarowego

- oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony p.poż.

- wywiesić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek powstania

pożaru

- wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic

- dokonać pomiarów parametrów technicznych hydrantów wewn.

Ilość personelu obsługująca Gminny Ośrodek Kultury to jedna osoba.

W budynku nie przewiduje się więcej niż 50 osób. W pom. o wysokości do 2.50 m i 2.85 m nie będzie przebywać więcej niż  4 osoby. W Sali na piętrze nie będzie przebywać niż 50 osób.

Wysokość pom. 2.50, 2.85, 3.00 m. Dojście do obiektu poprzez schody wejściowe z poziomu terenu. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wydzielone będzie jeden sanitariat z pochwytami i poręczami przy umywalce i misce ustępowej, w pomieszczeniu tym powierzchnia pozwala na obrót wózkiem ø 150 cm. Mycie i dezynfekcja sprzętu porządkowego będzie się odbywać w sanitariacie ogólnodostępnym zaopatrzonym w wpust  podłogowy zasyfonowany i zawór

czerpalny wody ze złączką. Sprzęt porządkowy i środki czystości będą przechowywane w pom. gospodarczym.

UWAGI  KOŃCOWE    !!!

Ogrzewanie pomieszczeń budynku z lokalnej kotłowni C.O..

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm.

Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami przez wykwalifikowanych rzemieślników pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

Opracował :