Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wielgomłyny

97-525 Wielgomłyny

ul. Rynek 1

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 EURO:

na „Budowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach Filia w Zagórzu”, gmina Wielgomłyny,  powiat radomszczański, województwo łódzkie.

ZATWIERDZIŁ

# Wielgomłyny, kwiecień 2012 roku

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- Informacje o zamawiającym.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Wymagania stawiane wykonawcy.

- Modyfikację warunków zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium.

- Termin związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

- Środki ochrony prawnej.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zmiana umowy.

- Podwykonawcy.

- Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Informacje o zamawiającym – art. 36 ust. 1 pkt 1

  - Zamawiającym jest:

Nazwa:	GMINA WIELGOMŁYNY

Adres:	97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1

Adres poczty elektronicznej:	urzad@wielgomlyny.pl

Strona internetowa:	www.wielgomlyny.bip.net.pl

Numer telefonu:	0 (44) 787-10-87

Numer faksu:	0 (44) 787-10-82

Godziny urzędowania:	od 715 do 1515

2. Tryb udzielenia zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 2

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 euro.

2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.).

2.3 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46  Prawa zamówień publicznych.

2.4 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  Nr 113, poz. 759 z 2010 r.),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817 z 2009),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

3. Opis przedmiotu zamówienia – art. 36 ust. 1 pkt 3

3.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania i wyboru ofert częściowych.

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.3 Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających wg zasad określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Roboty uzupełniające, których potwierdzona przez zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz cen zawartych w ofercie przetargowej po podpisaniu przez strony umowy uzupełniającej, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

3.4 Przedmiot zamówienia dotyczy:

„Budowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach Filia w Zagórzu”, gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie.

Zakres prac obejmuje:

Branża budowlana:

FUNDAMENTY

1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek

– 485,75 m2;

2) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III

z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km /wykop pod ławy

i słupy – 63,036 m3;

3) Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gr. I-II)- wybranie spodniej warstwy gr. 10 cm wyrównanie po koparce/ - 8,479 m3;

4) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane /4 fi 14/

- 0,703 t;

5) Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie /strzemiona fi 6

co 20 cm/ - 0,242 t;

6) Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy

do betonu /beton B 20/ - 26,212 m3;

7) Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy

do betonu /stopy pod słupy beton B20/ - 1,800 m3;

8) Izolacje z papy termozgrzewalnej podkładowej ze zgrzaniem zakładów /IZOLACJA POZIOMA NA ŁAWACH/ - 36,041 m2;

9) Tynki zewn. zwykłe kat. II na ścianach płaskich (rapowanie fundamentów) – 219,432 m2;

10) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej /bloczki betonowe 38x24x12 cm dla szerokości 24 cm/ - 25,974 m3;

11) Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa i druga warstwa – 219,432 m2;

12) Izolacje z papy termozgrzewalnej podkładowej ze zgrzaniem zakładów /IZOLACJA POZIOMA NA ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH/ - 36,041 m2;

13) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat. gr. III-IV /OBSYPANIE FUNDAMENTÓW/ - 22,399 m3;

ŚCIANY

14) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220

o grubości 25 cm /ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CAŁOŚĆ/ - 636,762 m2;

15) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220

o grubości 25 cm /ŚCIANY WEWNĘTRZNE PRZYZIEMIE/ - 162,500 m2;

16) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych typu U/220

o grubości 25 cm /ŚCIANY WEWNĘTRZNE PARTER/ - 32,940 m2;

17) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. /PRZYZIEMIE/ - 174,370 m2;

18) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. /PARTER/ - 104,940 m2;

19) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg./PRZYZIEMIE/ - 42,858 m2;

20) Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg./PARTER/- 9,810 m2;

21) Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych – 221,200 m;

22) SYSTEM KOMINOWY "UNIWERSAL" - komin jednociągowy z wentylacją długość 9,66 m zawierający moduły z wyczystką, czopuchem i dyfuzorem – 1 kpl;

23) Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych /NADPROŻA L19 PO 2 SZT NA KAŻDY OTWÓR , DRZWI I OKNA POJEDYŃCZE PRZYZIEMIE/ - 33,800 m;

24) Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych /NADPROŻA L19 PO 2 SZT NA KAŻDY OTWÓR , DRZWI I OKNA POJEDYŃCZE PIĘTRO/ - 46,000 m;

25) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu /NADPROŻA WYLEWANE, PRZYZIEMIE I PIĘTRO/ - 2,076 m3;

26) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm /6 fi 12/ - 0,184 t;

27) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /strzemiona/ - 0,035 t;

PODKŁADY I POSADZKI PRZYZIEMIE

28) Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. gruntowym /grubość 20 cm/ - 83,823 m3;

29) Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. /beton B 15/ - 41,912 m3;

30) Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej – poziome pod posadzkowe ( folia PCV gr 0,8 mm) – 419,117 m2;

31) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa gr 10 cm – 410,500 m2;

32) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - jedna warstwa gr 5 cm – 410,500 m2;

33) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro /Wylewka betonowa gr 5 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi/ - 410,500 m2;

34) Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi - przyjęto 0,9kg/m3 – 410,500 m2;

35) Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych /WYRÓWNANIE POWIERZCHNI/ - 410,500 m2;

36) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą – 410,500 m2;

37) Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm – 170,820 m;

STROP, WIEŃCE, SŁUPY, PODCIĄGI (PRZYZIEMIE)

38) Słupy żelbetowe, okrągłe o wysokości do 4 m; obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu /dwa słupy o średnicy 30 cm B 20/ - 7,159 m3;

39) Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu /rdzenie 6 szt.B20/ - 1,728 m3;

40) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu /DODATEK ZA RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI ŻEBRA I PŁYTY/ - 10,177 m3;

41) Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 8 /WIEŃCE PRZYZIEMIE/ - 5,461 m3;

42) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 –

z zastosowaniem pompy do betonu /PODCIĄGI PRZYZIEMIE beton B 20/ - 4,717 m3;

43) Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu /STROP PRZYZIEMIA beton B 20/ - 404,717 m2;

44) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm / SŁUPY I RDZENIE/ - 0,229 t;

45) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm (strzemiona SŁUPY I RDZENIE ) – 0,035 t;

46) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm/WIEŃCE, ŻEBRA, PODCIĄGI/ - 3,150 t;

47) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 20 mm /PODCIĄGI/ - 0,555 t;

48) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /SIATKA W ROZSTAWIE 10x10 cm Fi8 mm/ - 2,878 t;

49) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /STRZEMIONA FI 6 CO 20 CM/ - 0,499 t;

STROP, WIEŃCE, SŁUPY, PODCIĄGI (PIĘTRO)

50) Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu /rdzenie B20/ - 1,224 m3;

51) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 –

z zastosowaniem pompy do betonu /PODCIĄGI PIĘTRO beton B 20/ - 1,928 m3;

52) Belki i podciągi, stos. desk. obw. do przekr. do 8 /WIEŃCE PIĘTRO/ - 3,912 m3;

53) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 –

z zastosowaniem pompy do betonu /BELKI NAD TARASEM/ - 1,548 m3;

54) Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 –

z zastosowaniem pompy do betonu /DODATEK ZA RÓŻNICĘ WYSOKOŚCI ŻEBRA I PŁYTY/ - 5,538 m3;

55) Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu /STROP PARTERU beton B 20/ - 239,104 m2;

56) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm / SŁUPY I RDZENIE/ - 0,145 t;

57) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm/WIEŃCE, ŻEBRA, PODCIĄGI/ - 1,917 t;

58) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 20 mm /PODCIĄGI/ - 0,227 t;

59) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /STRZEMIONA FI 6 CO 20 CM/ - 0,353 t;

60) Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm /SIATKA W ROZSTAWIE 10x10 cm FI 8 mm/ - 1,700 t;

POSADZKI PIĘTRO

61) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 cm – 208,060 m2;

62) Wylewka betonowa gr 4 cm zbrojona włóknami polipropylenowymi – 208,060 m2;

63) Dopłata za zbrojenie włóknami polipropylenowymi - przyjęto 0,9kg/m3 – 208,060 m2;

64) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą – 208,060 m2;

65) Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm – 147,040 m;

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN

66) Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach – 1558,633 m2;

67) Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm – 40,980 m2;

68) Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na stropach i podciągach – 634,560 m2;

69) Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża /PRZYZIEMIE do wys. 2 m :wc personelu, kuchnia, aneks kelnerski, zmywalnia, wc niepełnosprawnych, wc męski, wc damski, wc, pom. porządkowe/ - 186,540 m2;

70) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą pow. 5,0-10,0 m2

– 186,540 m2;

71) Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża /PARTER do wys. 2 m :wc damski, wc męski, pom. porządkowe, fartuch wys 80 cm w aneksie kuchennym, fartuch w pokoju gościnnym 1,2x1,6m i świetlicy gry dla dorosłych/ - 50,560 m2;

72) Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą pow. 5,0-10,0 m2

– 50,560 m2;

73) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez gruntowania – 1997,073 m2;

74) Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie – 1997,073 m2;

75) Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie /ATTYKI I OGNIOMURY/ - 132,965 m2;

KLATKA SCHODOWA

76) Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 9 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

– 15,360 m2;

77) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane – 0,136 t;

78) Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie – 0,034 t;

79)  (z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

o grub. warstwy 5 mm /SPOCZNIKI I STOPNIE/ - 22,110 m2;

80) Balustrady schodowe wys. 110 cm, ze stali nierdzewnej mocowane w co trzecim stopniu (poręcz fi 60 mm gr 2 mm, słupki 50/35 mm gr 2,5 mm spięte linką stalową) – 9,600 m;

81) Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 cm

– 20,880 m;

82) Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą /KOMUNIKACJA/

- 16,000 m2;

DACH

83) Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 14x14 cm – 0,615 m3;

84) Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2

z tarcicy nasyconej /płatew pośrednia 16/16 / - 2,842 m3 drew;

85) Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

– 1,014 m3 drew.;

86) Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

– 1,744 m3;

87) Przybicie deski czołowej -32,180 m;

88) Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej – 401,827 m2;

89) Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo /papa termozgrzewalna podkładowa/ - 401,827 m2;

90) Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe /papa nawierzchniowa gr. minimum 5,6 mm/ - 401,827 m2;

91) Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm – 37,400 m2;

92) (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm – 34,295 m2;

IZOLACJE STROPU NAD PIĘTREM

93) Izolacje z folii PE – 370,059 m2;

94) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho

- jedna warstwa /WEŁNA MINERALNA GR 10 cm/ - 370,059 m2;

95) Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho

- każda następna warstwa /WEŁNA MINERALNA gr 10 cm DRUGA WARSTWA/ - 370,059 m2;

RYNNY I RURY SPUSTOWE

96) Rynny dachowe z PCW 38,660 m;

97) Rury spustowe z PCW – 27,750 m;

98) Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe – 5,000 szt;

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

99) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-1/ - 34,898 m2;

100) Montaż okien typu FIX jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

/0-1a/ - 12,690 m2;

101) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-2/ - 5,468 m2;

102) Montaż okien typu FIX z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-3/ - 1,800 m2;

103) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 /0-4/ - 6,480 m2;

104) Montaż okien typu FIX z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 /0-5/ - 6,000 m2;

105) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 /0-6/ - 5,400 m2;

106) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 /0-7/ - 13,500 m2;

107) Dostawa i montaż rolety PCV o wymiarach 0,9x1,3 m /0-8/ - 1,170 m2;

108) Dostawa i montaż okienka podawczego o wymiarach 0,7x0,7 m /0-9/ - 0,490 m2;

109) Montaż drzwi wejściowych kompletnych z PCV z obróbką obsadzenia (profil ciepły wzmocniony, przeszklenie antywłamaniowe o wspł. u=1,0 W/m2K, dwa zamki w tym jeden antywłamaniowy) /D-1/ - 3,280 m2;

110) Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia /D-2/ - 7,995 m2;

111) Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian /D-3,D-4,D-5,D-6,D-8/ - 31,000 szt;

112) Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrz lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian (ościeżnice do drzwi podwójnych D-7)

– 1,000 szt;

113) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone -/D-3,D-4,D-5,D-6,D-8/dodatkowo skrzydła D-5 wyposażone w tuleje wentylacyjne -16 kompletów w jednym rzedzie/ - 56,990 m2;

114) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne dwudzielne o powierzchni do 2.5 m2 fabrycznie wykończone /D-7/ - 2,255 m2;

115) Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia (profil ciepły wzmocniony, przeszklenie antywłamaniowe o wspł. u=1,0 W/m2K, dwa zamki w tym jeden antywłamaniowy) /D-9/ - 4,100 m2;

116) Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia /D-10/ - 7,790 m2;

117) Dostawa i montaż kompletnej bramy garażowej segmentowej – 7,500 m2;

118) Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne z okienkiem podawczym fabrycznie wykończone /D-13/ - 1,845 m2;

119) Dostawa i montaż kompletnych drzwi stalowych zewnętrznych ocieplonych /D-12/

o wymiarach w świetle muru 1x2,05 m – 1,000 kpl;

120) Obsadzenie podokienników drewnianych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł /parapety z płyt MDF wodoodporne/ - 6,000 szt;

121) Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł /parapety z płyt MDF wodoodporne/ - 22,000 szt;

DOCIEPLENIE

122) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian gr 12 cm) /elewacja frontowa/ - 234,203 m2;

123) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian gr 12 cm) /elewacje boczne/ - 246,464 m2;

124) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (styropian gr 12 cm) /elewacja tylna/ - 188,659 m2;

125) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży – 28,686 m2;

126) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły – 2677,304 szt;

127) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach – 669,326 m2;

128) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach – 28,686 m2;

129) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

– 243,700 m;

130) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej – 698,012 m2;

131) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie warstwy wierzchniej struktura baranek gr 2 mm – 698,012 m2;

132)  (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm /PARAPETY/ - 11,362 m2;

133) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m – 669,326 m2;

134) Czas pracy rusztowań docieplenie (poz.:122,123,124,125,126,127,128,129,130,131)

TARAS

135) Wykonanie warstwy sczepnej na płycie stropowej – 43,800 m2;

136) Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej o śr. grubości 40 mm zatarta na ostro – 43,800 m2;

137) Gruntowanie warstwy spadkowej bitumicznym roztworem do gruntowania – 43,800 m2

138) Wykonanie paroizolacji z roztworów asfaltowych modyfikowanych - ręczne nakładanie - pierwsza warstwa – 43,800 m2;

139) Jw - kolejna warstwa – 43,800 m2;

140) Termoizolacja z płyt styropianowych EPS 200 gr 10 układanych na sucho - jedna warstwa

– 43,800 m2;

141) Impregnowany balik o wymiarach 10*10 cm z tarcicy nasyconej – 0,067 m3 drew.;

142) Izolacja wodochronna tarasu - ułożenie na sucho pierwszej warstwy papy termozgrzewalnej 43,800 m2;

143) Izolacja wodochronna tarasu - ułożenie (zgrzanie do papy podkładowej) drugiej warstwy papy termozgrzewalnej – 43,800 m2;

144) Jastrych z zaprawy cementowej o wytrzymałości 20 MPa – 43,800 m2;

145) Powleczenie obróbki (pas pokryty elastycznym szlamem) epoksydową żywicą i wykonanie posypki z piasku kwarcowego. Obmiar szacunkowy – 46,338 m2;

146)  (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm – 1,680 m2;

147) Izolacja podpłytkowa o gr. 2 mm z elastycznego szlamu nakładanego ręcznie na wyrównanym podłożu – 43,800 m2;

148) Izolacja cokolika - wysokość 15 cm – 2,538 m2;

149) Wklejanie taśmy uszczelniającej przy obróbce blacharskiej – 6,720 m;

150) Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na szlam – 41,160 m;

151) Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm – 43,800 m2;

152) Cokolik z kształtek o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości

30 cm – 16,920 m;

153) Wypełnienie dylatacji strefowych i dylatacji brzegowej elastyczną jednoskładnikową masą poliuretanową - przyjęto szerokość dylatacji 10 mm – 41,160 m;

154) Uszczelnienie krawędzi płytek przy obróbkach blacharskich elastyczną jednoskładnikową masą poliuretanową – 41,160 m;

ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA BUDYNKU

155) Zadaszenie systemowe z poliwęglanu komorowego nad tarasem (kompletne)  - 47,040 m2;

156) Daszek systemowy nadwejściowy pokryty poliwęglanem na konstrukcji aluminiowej kompletny (wymiar 160x100 cm) – 1 kpl;

157) Daszek systemowy nadwejściowy pokryty poliwęglanem na konstrukcji aluminiowej kompletny (wymiar 210x100 cm) - 1 kpl;

158) Balustrady ze stali nierdzewnej o wys. 110 cm poręcz fi 60 mm gr 2 mm, słupki 50/35 mm gr 2,5 mm ze szczebelkami ze stali nierdzewnej /taras, dachy na niskiej części/ - 16,520 m;

UTWARDZENIE TERENU

159) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek

– 366,500 m2;

160) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /krawężnik leżący – nawiązanie do istniejącej  j. bet/ - 41,000 m;

161) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm – 366,500 m2;

162) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm – 366,500 m2;

163) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej

z wypełnieniem spoin piaskiem – 366,500 m2;

164) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 46,000 m;

165) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową – 40,000 m;

166) Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej

z wypełnieniem spoin piaskiem – 24,000 m2;

Branża elektryczna:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1) Mechaniczne wykucie bruzd przewodów wtynkowych w cegle – 1400 m;

2) Montaż uchwytów pod rynny winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie – przykręcanie do kołków plastykowych w podłożu z cegły – 1400 m;

3) Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dł. Przebijania do 1 ceg.

– śr. rury do 25 mm – 50 otw;

4) Przewody kabelkowe o przekroju żył 2x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 5 m;

5) Przewody kabelkowe o przekroju żył 3x2,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 520 m;

6) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 3x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 1000 m;

7) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 4x1,5mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd – 120 m;

8) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 5x6 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd – 75 m;

9) Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/AI-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym – 75 m;

10) Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7,5 mm2 (podł. Nie betonowe) układany w tynku

– wykonanie metalicznych połączeń z rozdzielnicą – 200 m;

11) Wentylatory promieniowe o śr. otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika – napęd nr 1 (masa do 110 kg) – 10 szt;

12) Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów

2,5 mm2 przez przykręcanie - 36 szt;

13) Montaż na gotowym podłożu puszek bakalitowych o śr do 60 mm – 123 szt;

14) Montaż na gotowym podłożu puszek bakalitowych o śr do 80 mm; wylotów 3 przekrój przewodu 2,5 mm2 – 100 szt;

15) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków puszce instalacyjnej z podłączeniem – 8 szt;

16) Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych podtynkowych w puszce instalacyjnej

z podłączeniem – 12 szt;

17) Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych

w puszce instalacyjnej z podłączeniem – 20 szt;

18) Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakalitowych jedno, dwubiegunowych oraz schodowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem – 20 szt;

19) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2 biegunowych

z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 33 szt;

20) Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych

z uziemieniem przykręcanych 16A/2,5 mm2 z podłączeniem 13 szt;

21) Montaż do gotowego podłoża przycisku główny wyłącznik prądu – 1 szt;

22) Montaż do gotowego podłoża przycisku głównego wyłącznika prądu – 1 szt;

23) Montaż do gotowego podłoża modułu zespolonego gniazda 3-f 3x32A+N+PE wraz z gniazdem hermetycznym z podłączeniem 2 szt;

24) Rozdzielnica R1 o masie do 50 kg z wyposażeniem – mocowana do podłoża przez zabetonowanie

– 1 szt;

25) Rozdzielnica R2o masie do 50 kg z wyposażeniem –mocowana do podłoża przez zabetonowanie

– 1 szt;

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

26) Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym – 7 kpl;

27) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 7 szt;

28) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 35 szt;

29) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 15 szt;

30) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 57 szt;

31) Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia elektrycznego – 7 szt;

INSTALACJA ODGROMOWA

32) Montaż uziomów poziomych 4x25 mm w wykopie o głębokości do 0,8 m – 110 m;

33) Rury winidurowe o śr do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton – 60 m;

34) Ułożenie rur osłonowych PCV o śr do 140 mm – 25 m;

35) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr do

10 mm na dachu – 10 szt;

36) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych na dachu przy kominach – 20 szt;

37) Przewody instalacji odgromowej nienaprężone poziome mocowanie na wspornikach obsadzanych

– 170 m;

38) Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych – połączenie pręt

– płaskownik – 5 szt;

POMIARY

39) Pierwszy pomiar instalacji odgromowej – 1 pomiar;

40) Następny pomiar instalacji odgromowej – 4 pomiar.;

41) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1 i 3 fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

– 32 pomiar.;

42) Pierwszy pomiar skuteczności zerowania – 1 pomiar;

43) Następny pomiar skuteczności zerowania – 31 pomiar.;

44) Sprawdzenie i pomiary elektryczne przekaźników prądowych lub napięciowych jednozakresowych –wyłączników różnicowo prądowych – 8 pomiar.;

45) Pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego – 1 pomiar;

46) Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fdazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

– 10 pomiar;

Branża sanitarna:

WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 270 m;

2) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 80 m;

3) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 50 m;

4) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 18 m;

5) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 12 m;

6) Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm – 57 szt;

7) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) – 440 m;

8) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – 440 m;

9) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm – 20 szt;

10) Podgrzewacz CWU o poj. 1000 dm3 - 1 kpl;

11) Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - 17szt;

12) Baterie wannowe ścienne z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - 1szt;

13) Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych – 1 kpl;

14) Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm – 1 kpl;

15) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm

– 3 szt;

16) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm - zawór antyskażeniowy - 3 szt;

17) Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 35 m;

18) Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow. o połącz. gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych – 25 m;

19) Szafki hydrantowe wnękowe – 3 szt;

20) Kal. własna Hydranty o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce – 3 szt;

21) Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.

do 65 mm) – 60 m;

22) Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.

do 65 mm) – 60 m;

23) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie wapiennej – 10 szt;

24) Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie wapiennej – 2 szt;

25) Rury ochronne fi 40 – 8 m;

26) Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Krotność = 0.5 – 40 m;

WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA

27) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm (obsypka+zasypka) – 64 m2;

28) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II  - 9,787 m3;

29) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

o połączeniach wciskowych - 10 m;

30) Rurociągi z PP kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

o połączeniach wciskowych – 40 m;

31) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

o połączeniach klejonych – 40 m;

32) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków

o połączeniach wciskowych – 35 m;

33) Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

o połączeniach wciskowych – 40 m;

34) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

– 22 podej;

35) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

– 10 podej;

36) Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych – 4 szt;

37) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - 17 kpl;

38) Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie – 3 szt;

39) Brodziki natryskowe – 1 kpl;

40) Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" – 10 kpl;

41) Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym – 1 kpl;

42) Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm – 2 szt;

43) Kal. własna Rury wywiewne o śr. 160 mm – 4 szt;

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.

44) Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 10 m;

45) Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40-50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku – 10 m;

46) Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ – jednowarstwowymi gr.20 mm (N) – 25 m;

47) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego RPO (4 obwodów, 3/4"/16) – 1 kpl;

48) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego RPO (10 obwodów, 3/4"/16) – 1 kpl;

49) Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego RPO (12 obwodów, 3/4"/16) – 2 kpl;

50) Szafki rozdzielaczowe podtynkowe – 4 szt;

51) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 16 Krotność = 0.5 – 820 m sieci;

52) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 25 Krotność = 0.5 – 30 m sieci;

53) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 32 Krotność = 0.5 – 40 m sieci;

54) Rurociąg z polietylenu sieciowanego fi 40 Krotność = 0.5 – 12 m sieci;

55) Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 5 szt;

56) Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 5 szt;

57) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 4 szt;

58) Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 2 szt;

59) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 2 szt;

60) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 3 szt;

61) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 1 szt;

62) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 4 szt;

63) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 2 szt;

64) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 8 szt;

65) Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm – 1 szt;

66) Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych – 940 m;

KOTŁOWNIA

67) Kal. własna Kotły żeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewalnej do 6.5m2 - kotły grzewcze 75kW z zabezpieczeniem termicznym – 1 szt;

68) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

o masie 0.05 t - Pompa obiegowa ukladu grzejnikowego – 1 kpl;

69) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

o masie 0.05 t - Pompa obiegowa układu kotłowego – 1 kpl;

70) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

o masie 0.05 t - Pompa ładująca podgrzewacz CWU – 1 kpl;

71) Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym

o masie 0.05 t - Pompa obiegu cyrkul. CWU – 1 kpl;

72) Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 – 1 szt;

73) Kal. własna Zawory regulacyjne trójdrogowe - zawór mieszający z siłownikiem dn25 szt.- 1 szt;

74) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm – 9 szt;

75) Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 2 szt;

76) Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei – 1 szt;

77) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nominalna 32-40 mm – 1 szt;

78) Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr. nominalna 32-40 mm - filtr siatkowy – 2 szt;

79) Kal. własna sprzęgło hydrauliczne fi 80 mm - 1 m;

80) Kal. własna uruchomienie kotłowni c.o. o dwóch osoby obsługi – 1 kpl;

81) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III – 22,080 m3;

82) Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 23 m;

83) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm - podsypka+osypka – 33,120 m2;

84) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - zasypka – 18,400 m2;

85) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV – 15,280 m3;

86) Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III – 15,280 m3;

87) Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km – 6,800 m3;

88) Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II  Krotność = 20 – 23,920 m3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 10 do specyfikacji.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie , a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonych w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wówczas należy dołączyć stosowne dokumenty zawierające parametry techniczne zaproponowanych równoważnych materiałów i urządzeń.

Kod CPV: 45215000-7; 45300000-0.

4. Wymagania stawiane wykonawcy

4.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami  jakościowymi spełniającymi wymagania normy określonymi dla przedmiotu zamówienia.

4.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Modyfikacja warunków zamówienia – art. 38 ust. 4-6

5.1 W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający42)Art. 38 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 4 września 2008 r. (Dz.U.08.171.1058) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 października 2008 r.

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.2 Wprowadzone w ten sposób, zmiany przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia jak również podane zostaną na stronie internetowej Zamawiającego i będą wiążące przy składaniu ofert.

5.3 O przedłużeniu terminu, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany specyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Informację tą zamawiający zamieści również na swojej stronie internetowej.

5.4 Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

6. Termin wykonania zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 4

do 31.10.2013 roku.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków art. 36 ust. 1 pkt 5

7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania - Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. nr 75, poz. 690) o wartości wykonanych robót co najmniej 1200.000,00 zł brutto każda.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy dysponują minimum 10 pracownikami, w tym w szczególności:

a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą określone przepisami Prawa Budowlanego (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

b) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

c) osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca winien udokumentować, że posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1500 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1500 000,00 zł lub środki własne plus zdolność kredytową na minimum 1500 000,00 zł. W przypadku konieczności przeliczenia wartości z innej waluty należy zastosować średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia dotyczącego niniejszego przetargu. Jednocześnie Wykonawca winien udokumentować, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  1 500 000,00 zł. Dołączony dowód opłaty polisy.

W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. Dołączony dowód opłaty polisy.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – art. 36 ust. 1 pkt 6

8.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodny ze wzorem – załącznik 1,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zgodne ze wzorem – załącznik 2,

3) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy (przedmiar robót) stanowiący załącznik 3.

4) dowód wniesienia wadium,

5) oświadczenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego w siwz zgodne ze wzorem – załącznik nr 11.

6) druku wykazu robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku Nr 12 do SIWZ (Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty w/w dodatku).

8.2  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodne ze wzorem – załącznik 4.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wg wzoru – załącznik 5.

8.3 W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wg wzoru – załącznik 6.

2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru – załącznik 7.

3) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru – załącznika 8.

4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.2 specyfikacji.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 8.3 ppkt 4 specyfikacji, dotyczącej tych podmiotów.

8.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

1) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

2) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

3) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

4) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.

5) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty, z dopiskiem “za zgodność z oryginałem”.

6) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

2) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

3) Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w punktach:

- 8.1 ppkt 2,

- 8.2 ppkt 1,2,

dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.

8.6 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 ppkt 2 specyfikacji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.6 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4) Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.

5) Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

8.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2) Dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem nie podlegających ujawnieniu oraz z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów art. 36 ust. 1 pkt 7

9.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie.

9.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 lub przesłać faksem na numer podany w punkcie 1 specyfikacji.

9.3  Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną.

9.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.5 Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

9.6 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9.7 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek opisanych w punkcie 10.3 nie zgodził się na ich poprawienie, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11.1 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko	inspektor

imię i nazwisko	Sławomir Kuligowski

tel.	0 (44) 787-10-87

fax	0 (44) 787-10-82

uwagi	od poniedziałku do piątku

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

11.2 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień, oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

stanowisko	podinspektor

imię i nazwisko	Ewa Dzwonkowska

tel.	0 (44) 787-10-87

fax 	0 (44)  787-10-82

uwagi	od poniedziałku do piątku

w godz. pomiędzy 8:00 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium art. 36 ust. 1 pkt 8

12.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, winien wnieść wadium w wysokości 40.000,00 złotych.

12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Wielgomłynach nr rachunku 15 8973 0003 0030 0030 0491 0009 z dopiskiem „wadium na budowę GOK filia w Zagórzu”.

12. 4 Wadium wnoszone w pieniądzu zamawiający będzie przechowywał na swoim bieżącym rachunku bankowym.

12.5 Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 08.05.2012 roku do godz. 10:00. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu jako złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek zamawiającego, wymieniony w pkt 12.3.

12.6 Wadium w postaci niepieniężnej należy złożyć w siedzibie zamawiającego na ręce sekretarza komisji przetargowej do dnia 08.05.2012 roku do godz. 10:00.

12.7 Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy pod rygorem nieważności.

12.8 Wykonawca który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji albo bez zachowania formy określonej w pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta będzie uznana za odrzuconą.

12.9 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy – PZP.

12.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

12.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

12.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.13 Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert, powoduje utratę wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego.

13. Termin związania ofertą art. 36 ust. 1 pkt 9

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin zawiązania ofertą  z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert art. 36 ust. 1 pkt 10

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana w pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na budowę budynku GOK filia w Zagórzu”

nie otwierać przed sesją otwarcia ofert.

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert art. 36 ust. 1 pkt 11

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 08.05.2012 r. do godz. 10:00, na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój nr 5.

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.05.2012 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego pokój nr 7.

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

16. Opis sposobu obliczenia ceny art. 36 ust. 1 pkt 12

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie w okresie realizacji zamówienia.

16.5 Wykonawca wyliczy cenę oferty w oparciu o dołączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do siwz. Wykonawca załączy do oferty uproszczony kosztorys ofertowy z zestawieniem materiałów, który misi zawierać rodzaj robót, ceny netto (bez VAT) kosztorysowanych pozycji robót oraz cenę łączną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Obliczoną w ten sposób cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Wykonawca poda w formularzu ofertowym. Kosztorys dołączony przez Wykonawcę do oferty ma charakter informacyjny (pomocniczy na etapie rozliczeń z Wykonawcą) dla zamawiającego a pomocniczy w ustalenie ceny ofertowej dla Wykonawcy.

16. 6 W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, kwotę podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązujących przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.

16.7 Do oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą art. 36 ust. 2 pkt 6

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

17.2 Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich PLN.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert art. 36 ust. 1 pkt 13

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do formy opracowania i treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

18.2 Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które:

- oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium,

- za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów ustaloną w poniższym opisie, a pozostałe będą oceniane odpowiednio do parametru najkorzystniejszego,

- wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalonej punktacji: punktacja 0-100 (100% = 100pkt).

18.3 Kryterium cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Cn

A n =	x 100 pkt x 100%

Cb

gdzie:

A n - liczba punktów danej oferty

C n - najniższa cena wśród złożonych ofert

C b - cena badanej oferty

18.4 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria), zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego art. 36 ust. 1 pkt 14

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;94) Art. 93 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.223.1778) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2010 r.

- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający zwiększy tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy - PZP, zostały złożone oferty

dodatkowe o takiej samej cenie;95) Art. 93 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.223.1778) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2010 r.

5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy (firmy) siedziby, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację o wykonawcach których oferty zostały wykluczone i odrzucone podając uzasadnienie prawne i faktyczne, termin po upływie którego umowa w sprawie zamówienia będzie mogła być zawarta z wybranym wykonawcą.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

19.8 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu o którym mowa w pkt 19.7, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

19.9 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.10 W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy art. 36 ust. 1 pkt 15

20.1 Wykonawca przed p[odpisaniem umowy zobowiązany jest stosownie do postanowień art. 150  ust. 1 i 2 ustawy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny (z VAT).

20.2 Wykonawca w złożonej ofercie, określi formę w jakiej wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

20.3 Forma zabezpieczenia musi być zgodna z przepisami ustawy.

20. 4 Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w następujących formach:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

20. 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwrócone będzie zgodnie z postanowieniami art. 151 ustawy.

20.6 Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialności za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy art. 36 ust. 1 pkt 16

21.1 Jeżeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

21.2 Rozliczenia z tytułu zawartej umowy następować będą w terminach ustalonych na warunkach określonych przez wykonawcę w formularzu ofertowym (dotyczy terminów płatności zobowiązań i należności finansowych). Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

21.3 Wykonawca, przy opracowywaniu oferty, zobowiązany jest do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z organizacją przedmiotowej umowy. Zamawiający reguluje należności za  realizację całości zamówienia w postaci faktury.

21.4 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

21.5   Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w

sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. Osoby przewidziane do realizacji/wykonania zamówienia posiadają odpowiednie umocowania od wykonawcy. Formularz postanowień umowy stanowi załącznik 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

22. Środki ochrony prawnej art. 36 ust. 1 pkt 17

22.1 Zgodnie z art. 179 środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom i uczestnikom wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

1a. Środek ochrony prawnej określony w rozdziale 4 niniejszego działu przysługuje również zamawiającemu.

1b. (uchylony).

2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

22.2 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemne odwołanie.

22.3 Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych “Środki ochrony prawnej”.

23. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia

23.1 Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.

23.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

23.3 Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

23.4 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

23.5 Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

4) zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0,30 zł za

1 stronę A4),

5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania.

23.6 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

24. Zmiana umowy.

24.1. W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy na etapie jej realizacji w zakresie:

- terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

- niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,

- klęsk żywiołowych,

- zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- innych przyczyn zewnętrznych, które skutkują niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

- wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- zmiany kierownika budowy;

- zmiany podwykonawców wskazanych w załączniku Nr 12 do SIWZ;

- zmiany zasad realizacji przedmiotu umowy w zakresie:

- zmiany harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług,

- pozostałych okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z realizacji przedmiotu umowy,

- kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych pozwalających na uniknięciu kolizji;

- zmian innych postanowień umownych tylko w uzasadnionych przypadkach, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

24.2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

  - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

25. Podwykonawcy.

- 25.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie część zakresu robót składających się  na przedmiot zamówienia podwykonawcy. Wówczas jest obowiązany w załączniku Nr 12 do SIWZ wskazać jaki zakres robót powierzy podwykonawcom.

- 25.2. Jeżeli Wykonawca nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas nie dołącza do oferty załączniku Nr 12 do SIWZ.

- 25.3. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich prace jak za swoją własną.

26. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Formularz ofertowy – załącznik nr  1.

2.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

3. Kosztorys ślepy (przedmiar) – załącznik nr 3.

4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.

5. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – załącznik nr 5.

6. Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 6.

7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 7.

8. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

wymagane uprawnienia – załącznik nr 8.

9. Projekt umowy – załącznik nr 9.

10. Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10.

11. Oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami siwz – załącznik nr 11.

12. Druk wykazu robót, które Wykonawca powierzy podwykonawcom – załącznik nr 12.

Zatwierdzam,

data/podpis