Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami, komputera klasy AiO, laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, serwera, sprzętu sieciowego, zasilaczy awaryjnych UPS oraz oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zgodnie                         z warunkami zapytania ofertowego.

Część I - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych z monitorami – 7 szt.,  komputera klasy AiO (All-in-One) – 1 szt., laptopów – 3 szt. oraz pakietów oprogramowania biurowego – 3 szt.

Uwaga: oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu.

Komputery stacjonarne muszą spełniać minimalne parametry techniczno-użytkowe:

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4, Typ podstawki: dedykowany dla procesora, min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. jedno gniazdo PCI-E x1 min. 12 x USB, min. 4 x SATA III min. 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2260/2280 |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, min. sześciordzeniowy, z pamięcią Cache min. 18MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 19500 punktów wg strony: (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
|  | Pamięć operacyjna | Pamięć RAM 16 GB DDR4 w jednym module, z możliwością rozbudowy do 64GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2200/1600 MB/s |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s. |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągniecie rozdzielczości min. 4096 x 2160, umożliwiająca osiągniecie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 1600 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net, złącza 1xDSUB, 1xDP, 1xDVI-D, 1xHDMI |
|  | Porty | Komputer wyposażony w następujące gniazda: - na tylnym panelu I/O: co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury, co najmniej 4 gniazda USB 2.0, co najmniej 2 gniazda USB 3.2, 1 gniazdo portu LAN RJ-45, gniazda DisplayPort, HDMI, DVI, D-Sub, zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej, - na przednim panelu obudowy: 2 gniazda USB 3.2 i min 1 gniazdo USB 2.0, 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu. |
|  | Obudowa | Typ midi tower do pracy w pozycji pionowej, wyposażona przynajmniej w: 2 zewnętrzne zatoki 5.25'', 3 wewnętrzne zatoki 3,5”, filtr przeciwkurzowy w obudowie, beznarzędziowy montaż napędów. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. |
|  | Zasilacz | O mocy minimalnej 500W i sprawności min. 80% |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego. |
|  | Mysz | Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego |
|  | System operacyjny | Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem, lub równoważny tj.: obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. w wersjach nie starszych niż 2019. Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta. |
|  | Certyfikaty | Certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych. Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą |
|  | Gwarancja producenta i inne wymagania | Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 3-letnią gwarancją producenta świadczoną na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji |

Monitor z wbudowanymi głośnikami

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Typ matrycy | TFT IPS |
|  | Technologia podświetlania | Diody LED |
|  | Przekątna ekranu | min. 23,8” |
|  | Rozdzielczość | 1920 x 1080 (Full HD 1080) |
|  | Czas reakcji plamki | 5ms |
|  | Jasność | min. 250cd/m2 |
|  | Kąt widzenia | poziomy: 178°, pionowy: 178° |
|  | Ochrona wzroku | redukcja migotania, filtr światła niebieskiego |
|  | Współczynnik kontrastu | min. 1000:1 |
|  | Porty | min. 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 2x HDMI |
|  | Interfejs montażowy | Standard VESA 100 x 100mm |
|  | Możliwość regulacji | Obrotowy ekran (pivot), wysokość |
|  | Inne istotne wymagania | Wbudowane głośniki, matowa powłoka matrycy |
|  | Gwarancja producenta | 36 miesięcy |

Komputer stacjonarny typu All-In-One:

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Typu „All-in-one” z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (nie zezwala się rozwiązań modułowych gdzie monitor i komputer stanowią dwa oddzielne urządzenia) wyposażona w 2 wbudowane głośniki audio, min. 1 gniazdo słuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu. Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). Obudowa typu bezramkowego, dopuszcza się obramowanie matrycy nie większe niż 5 mm na bokach i u góry urządzenia. Możliwość zastosowania uchwytu VESA w standardzie 100x100 mm. Regulacja jasności na obudowie dedykowanymi przyciskami. Możliwość wyłączenia ekranu dedykowanym przyciskiem na obudowie, bez wyłączania całego komputera. Podstawa obudowy umożliwiająca: obrót zamontowanego ekranu (pivot) o 90 stopni, regulację wysokości ekranu o min 130 mm od położenia maksymalnego górnego do położenia maksymalnego dolnego, regulację kąta pochylenia ekranu 20 stopni w tył, 5 stopni w przód beznarzędziowy montaż i demontaż podstawy |
|  | Wyświetlacz | Min. 23,8” LCD w technologii LED, typu IPS klasy A+ o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080 pikseli, matowy, kąty widzenia 178/178 stopni. Podłączenie wyświetlacza do komputera wewnątrz obudowy, nie dopuszcza się urządzeń z wyprowadzonym na zewnątrz kablem doprowadzającym sygnał video do matrycy |
|  | Płyta główna | Chipset współpracujący z procesorami sześciordzeniowymi wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, Typ podstawki: dedykowany dla procesora. |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, min. sześciordzeniowy, z pamięcią Cache min 18 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 19500 punktów wg strony: (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
|  | Pamięć operacyjna | Minimum 16 GB RAM. Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 512GB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2200/1600MB/s |
|  | Napęd optyczny | Napęd DVD+/-R(RW) |
|  | Komunikacja | Gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45, z obsługą WOL WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, wolne zewnętrzne złącza: 1x DP umożliwiające pracę dwumonitorową, 1x wejście HDMI umożliwiające pracę jako monitor dla zewnętrznego źródła, np. laptopa |
|  | Porty zewnętrzne | min. 1x wejście HDMI, 1x wyjście DP, 1x Audio Line out, 1x Mic, 8x USB w tym minimum 4x USB 3.2 dostępne z zewnątrz komputera, minimum 4x USB 2.0 dostępne z zewnątrz komputera, 1x USB typ-C 3.2 |
|  | Czytnik kart pamięci | Wbudowany czytnik kart SD/MMC, zlokalizowany na boku obudowy |
|  | Kamera | Zintegrowana z obudową ekranu minimum 5 MPix, wysuwana z obudowy, schowana gdy nie jest używana |
|  | Zasilanie | Zasilacz min. 150 W, wbudowany |
|  | Klawiatura | W układzie polski programisty, przewodowa |
|  | Mysz | Optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll), przewodowa |
|  | Wymiary | Wymiary nie więcej niż 550 x 340 x 60 mm |
|  | System operacyjny | Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem, lub równoważny tj.: obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019. Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta |
|  | Certyfikaty | Certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych. Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report. Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Sprzęt musi posiadać oznaczenie CE Wymagane złożenie certyfikatów wraz z ofertą |
|  | Gwarancja producenta i inne wymagania | Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia usterki. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta potwierdzające powyższe wymagania dotyczące gwarancji |

Komputer przenośny (laptop) z oprogramowaniem

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 13600 punktów wg strony (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
|  | Pamięć operacyjna | Pamięć RAM 8 GB DDR4, z możliwością rozbudowy do min.32GB 2 sloty na pamięci, w tym min. jeden wolny |
|  | Dysk twardy | SSD min. 512GB SSD M.2 PCIe |
|  | Karta sieciowa | Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s, gniazdo Ethernet RJ45 |
|  | Łączność bezprzewodowa | Wi-Fi 6 (802.11.ax) + Bluetooth 5.2 |
|  | Matryca | Przekątna matrycy: min. 15,6” Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080 (FULL HD) Powłoka matrycy: matowa Technologia ekranu: IPS Jasność matrycy: min. 250 nit |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, złącza min. 1xDP, 1xHDMI |
|  | Obudowa | Materiał wykonania obudowy: aluminium + tworzywa sztuczne Wzmocniona konstrukcja Certyfikat: MIL-STD-810H |
|  | Klawiatura | Klawiatura z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem Wbudowany panel numeryczny Klawiatura odporna na zachlapanie |
|  | Typ urządzenia wskazującego | TouchPad |
|  | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną Wbudowane dwa głośniki 2W Wbudowany mikrofon Wbudowana kamera internetowa min. 0,9MPx Wyjście słuchawkowe Combo |
|  | Porty USB | min. 3x USB 3.2 Gen1 (5Gbps) min. 1x USB 3.2 Gen2 typ C (10Gbps) |
|  | Bateria | Bateria litowo-jonowa min. 3-komorowa Pojemność baterii min. 51Wh |
|  | Zabezpieczenia | Gniazdo linki zabezpieczającej Czytnik linii papilarnych Szyfrowanie TPM |
|  | System operacyjny | Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem, lub równoważny tj.: obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. w wersjach nie starszych niż 2019. Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta. |
|  | Gwarancja producenta i inne wymagania | Dostarczony w ramach postępowania sprzęt objęty jest min. 3-letnią gwarancją producenta świadczoną na miejscu u klienta. |
|  | Certyfikaty | Certyfikaty PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych Wymagane złożenie certyfikatów wraz z ofertą |

Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2021 Home & Business lub równoważny

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Okres licencji | Bezterminowa. Nowa, nigdy nieaktywowana licencja, pochodząca z polskiej dystrybucji |
|  | Wersja językowa | Polska |
|  | Opis równoważności | Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej. 2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na inne języki, w tym język angielski. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu system operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 3. Możliwość aktywacji zainstalowanego pakietu poprzez mechanizmy wdrożonej usługi katalogowej Active Directory. 4. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu i badania zgodności z dokumentami wytworzonymi w pakietach biurowych. 5. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym standardzie, który spełnia następujące warunki: a. Posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu. b. Ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526). c. Umożliwia kreowanie plików w formacie XML. d. Wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES. 6. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 7. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 8. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 9. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 10. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a. Edytor tekstów. b. Arkusz kalkulacyjny. c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych. e. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych. f. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). g. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. h. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video. 11. Edytor tekstów musi umożliwiać. a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. b. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. c. Wstawianie oraz formatowanie tabel. d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. g. Automatyczne tworzenie spisów treści. h. Formatowanie nagłówków i stopek stron. i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). m. Wydruk dokumentów. n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007, Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. p. Zapis i edycję plików w formacie PDF. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. r. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco. s. Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób. 12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a. Tworzenie raportów tabelarycznych. b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. g. Wyszukiwanie i zamianę danych. h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. i. Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS. j. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. l. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. m. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. n. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. o. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). p. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: • Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego. • Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek. b. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. c. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. d. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. e. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. f. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. g. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. h. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. i. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. j. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013. 14. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych. b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. c. Edycję poszczególnych stron materiałów. d. Podział treści na kolumny. e. Umieszczanie elementów graficznych. f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. i. Wydruk publikacji. j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 15. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych. c. Relacji pomiędzy tabelami. d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych. e. Raportów. f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych. g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów. h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 16. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez wbudowane wsparcie integrujące z usługą Active Directory. b. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. c. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych. d. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. e. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. f. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. g. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. h. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. i. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie. j. Zarządzanie kalendarzem. k. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników. l. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. m. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. n. Zarządzanie listą zadań. o. Zlecanie zadań innym użytkownikom. p. Zarządzanie listą kontaktów. q. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. r. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. s. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. t. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 17. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji video musi spełniać następujące wymagania: a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c. Dostępność aplikacji na platformie Windows 7 lub wyższych oraz OSX 10 lub wyższych. d. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. e. Możliwość obsługi tekstowych wiadomości błyskawicznych w modelu jeden do jeden i jeden do wielu. f. Możliwość komunikacji głosowej i video w modelu jeden do jeden i jeden do wielu. g. Obsługa telekonferencji SKW: • Dołączania do telekonferencji. • Szczegółowej listy uczestników. • Wiadomości błyskawicznych w trybach jeden do jeden i jeden do wielu. • Udostępniania własnego pulpitu lub aplikacji z możliwością przekazywania zdalnej kontroli. • Głosowania. • Udostępniania plików i pulpitów. • Możliwości nawigowania w prezentacjach i edycji dokumentów udostępnionych przez innych uczestników konferencji. h. Możliwość zmiany kanału komunikacji z pośrednictwem wiadomości błyskawicznych do połączenia głosowego i/lub wideo w ramach pojedynczej, otwartej w aplikacji sesji (bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami). i. Lista adresowa wraz ze statusem obecności, opisem użytkowników SKW, zdjęciami użytkowników, listą dostępnych do komunikacji z nimi kanałów komunikacyjnych i możliwością bezpośredniego wybrania kanału komunikacji oraz wydzielania grup kontaktów typu ulubione lub ostatnie. j. Status obecności, dający możliwość ręcznego ustawiania statusu (dostępny, zajęty, nie przeszkadzać, z dala od komputera, niedostępny), automatycznej synchronizacji z jego aktywnością w systemie operacyjnym stacji roboczej, a w przypadku instalacji wybranych systemów poczty elektronicznej – dostępu do informacji o dostępności użytkownika na bazie wpisów do jego kalendarza. k. Możliwość rozszerzania listy adresowej o zewnętrznych użytkowników wraz z informacjami opisowymi i kontaktowymi. l. Historia ostatnich kontaktów, konwersacji, nieodebranych połączeń i powiadomień. m. Integracja ze składnikami wybranych pakietów biurowych z kontekstową komunikacją i z funkcjami obecności. n. Definiowanie i konfiguracja urządzeń wykorzystywanych do komunikacji: mikrofonu, głośników lub słuchawek, kamery czy innych specjalizowanych urządzeń peryferyjnych zgodnych z SKW. o. Sygnalizowanie statusu dostępności innych użytkowników serwera komunikacji wielokanałowej. p. Możliwość definiowania listy kontaktów lub dołączania jej z listy zawartej w usłudze katalogowej. q. Możliwość wyświetlania szczegółowej informacji opisującej innych użytkowników oraz ich dostępność, pobieranej z usługi katalogowej i systemu kalendarzy serwera poczty elektronicznej. |

Część II - Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3

Uwaga: oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu.

Minimalne parametry urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3:

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia druku | kolorowy druk laserowy, automatyczny druk dwustronny w standardzie |
|  | Technologia tonera | tonery CMYK wyprodukowane z wykorzystaniem składników naturalnych |
|  | Szybkość druku | minimum 25 stron /minutę |
|  | Czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony kolorowej | Kolor: maksymalnie 6,9 sek Mono: maksymalnie 8,5 sek |
|  | Czas nagrzewania | do 20 sek. |
|  | Pamięć systemowa | minimum 6GB |
|  | Dysk twardy | SSD min. 250 GB |
|  | Język wydruku | co najmniej PCL 6; PCL 5c; PostScript 3; XPS |
|  | Rozdzielczość drukowania | 1800 x 600 dpi |
|  | Maksymalne obciążenie | minimum 100000 stron (miesiąc) |
|  | Kopiowanie wielokrotne | 1-9999 |
|  | Powiększenie | 25-400 % w odstępach 0,1% |
|  | Podajniki papieru | Pierwszy podajnik: minimum 500 arkuszy (format: A5 do A4) Drugi podajnik: minimum 500 arkuszy (format: A5 do A3) Podajnik ręczny: minimum 100 arkuszy (format: A6 do A3) Możliwość doposażenia o dodatkowe podajniki kaset w podstawie urządzenia, rozbudowujące pojemność kaset papieru urządzenia do minimum 3500 arkuszy A4 |
|  | Podajnik oryginałów | minimum 130 arkuszy, format oryginałów A5 - A3, podajnik z funkcją skanowania dwustronnego |
|  | Pojemność odbiorcza | 250 arkuszy |
|  | Prędkość skanowania | minimum 55 obr/minutę (simplex); 20 obr/minutę (duplex) |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
|  | Tryby skanowania | Scan-to-USB, Scan-to-eMail, Skan-to-SMB, Scan-to-Home, Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN scan. |
|  | Formaty plików | Co najmniej: JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; zaszyfrowany PDF; XPS Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
|  | Obsługiwane formaty papieru | A6 - A3. Możliwość druku na mediach 297 mm x 1200 mm |
|  | Obsługiwana gramatura papieru | 60 - 256 g/m2 (także w druku/kopiowaniu dwustronnym) |
|  | Interfejsy | Co najmniej: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base-T |
|  | Obsługiwane protokoły | Co najmniej: TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), BonJour |
|  | Wsparcie systemów operacyjnych | Co najmniej: Windows 7 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub nowszy, Linux |
|  | Zasilanie | 220-240 V 50/60 Hz; zużycie energii: mniej niż 1,5kW |
|  | Wyświetlacz | minimum 7-calowy dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD |
|  | Język menu | Polski |
|  | Zarządzanie użytkownikami | Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika; do 1000 kont użytkownika |
|  | Bezpieczeństwo | Co najmniej: Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkowników; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Szyfrowanie danych na twardym dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika drukarki |
|  | Oprogramowanie antywirusowe | Możliwość zainstalowania aplikacji antywirusowej bezpośrednio na urządzeniu. Antywirus powinien mieć funkcje skanowania w czasie rzeczywistym. |

Część III - Zakup i dostawa serwera z oprogramowaniem, sprzętu sieciowego oraz zasilaczy awaryjnych

Uwaga: oferent jest zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu z podaniem producenta, typu i modelu

Serwer z oprogramowaniem

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa RACK 19 cali o wysokości max. 1U wraz z szynami montażowymi umożliwiającymi montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Możliwość rozbudowy o opcjonalny czujnik otwarcia obudowy informujący administratora poprzez kartę zdalnego zarządzania o otwarciu obudowy serwera. |
| 2. | Procesor | Zainstalowany jeden procesor min. 8-rdzeniowy, bazowa częstotliwość taktowania min. 3.2 GHz, maksymalna częstotliwość taktowania 5.1 GHz umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 23700 w teście PassMark – Avarage CPU Mark. (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 5 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim. |
| 3. | Pamięć operacyjna | Zainstalowane 64GB pamięci UDIMM DDR4 3200 MT/s, w dwóch modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z fabrycznym oznaczeniem logo producenta (dopuszcza się logo producenta na module zarządzania trwale zintegrowanym na płycie głównej). Obsługa zabezpieczeń: ECC. |
| 4. | Dyski twarde | Możliwość zainstalowania do czterech dysków SAS/SATA/2,5” Zainstalowane dwa dyski 960GB SAS SSD. Możliwość rozbudowy serwera do konfiguracji minimum sześciu dysków 2,5”. Serwer umożliwiający instalację dwóch dysków NVMe M.2 zapewniających minimalną pojemność 480GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |
| 5. | Kontroler | Serwer musi być wyposażony w sprzętowy kontroler dysków SAS/SATA/NVMe, poziomy RAID 0, 1, 10. Możliwość zainstalowania w serwerze kontrolera RAID z 4GB cache obsługującego jednocześnie dyski SAS/SATA/NVMe. Kontroler musi być w aktualnej ofercie producenta serwera. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie. |
| 6. | Sloty rozszerzeń | Serwer musi posiadać w standardzie minimum dwa sloty PCI-Express Generacji 4 działające z prędkością x8 (bus width). Minimum jeden slot pełnej wysokości. |
| 7. | Interfejsy sieciowe | Serwer musi być wyposażony w: min. dwa wbudowane porty Ethernet 1GbE, RJ45, niezajmujące slotów PCI-Express karta sieciowa z dwoma portami 10Gb/s Ethernet, RJ45 |
| 8. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| 9. | Porty | Pięć portów USB min. typu 3.2 w tym dwa wewnętrzne. Dodatkowy port USB z przodu obudowy umożliwiający przejęcie konsoli karty zdalnego zarządzania. Port VGA z tyłu obudowy. Możliwość doposażenia serwera w port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy) wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. |
| 10. | Zasilanie | 2 zasilacze typu hotplug o mocy min. 500W zapewniające działanie w trybie redundantnym dla oferowanej konfiguracji |
| 11. | Karta/moduł zarządzający i system zarządzania | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCIe posiadająca minimalną funkcjonalność: monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe praca w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera dostęp do karty możliwy: z poziomu przeglądarki internetowej (GUI), z poziomu linii komend wirtualna zdalna konsola tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB oraz wirtualnych folderów monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym Opcjonalna możliwość podłączenia do centralnego systemu zarządzania serwerami w ramach tego postępowania. Dopuszcza się system w formie wirtualnej maszyny dla której Zamawiający udostępni odpowiednie zasoby w swoim środowisku wirtualnym. |
| 12. | Wsparcie dla systemów operacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022 VMware vSphere 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.4, 9.0 Ubuntu min. 22.04 LTS Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, 2022 |
| 13. | System operacyjny z licencjami dostępowymi | Windows Server 2022 Standard PL 64bit 16 core i 40 szt. Windows Server 2022 USER CAL Lub równoważne do oprogramowania określonego powyżej. Równoważność dotyczy zakupu wszystkich licencji. Równoważność: Zamawiający uzna że system operacyjny jest równoważny jeżeli spełni następujące warunki: a) Będzie zapewniona pełna współpraca z kontrolerem domeny Active Directory posiadanym przez zamawiającego, poprzez rozwiązania nie wykorzystujące emulacji ani wirtualizacji. b) Będzie zapewniona możliwość zarządzania komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) poprzez rozwiązania nie wykorzystujące emulacji ani wirtualizacji c) Będzie posiadana zgodność z oprogramowaniem EZD PUW poprzez rozwiązania nie wykorzystujące emulacji ani wirtualizacji. W przypadku ofertowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność ofertowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, jak również, że oprogramowanie równoważne posiada nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego z licencjami CAL, nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje licencji „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta. |
| 14. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001/ ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE Wymagane złożenie certyfikatów wraz z ofertą. |
| 15. | Gwarancja producenta | Oferowany sprzęt powinien posiadać minimalne wsparcie serwisowe na okres co najmniej trzech lat realizowany w miejscu instalacji sprzętu z czasem reakcji serwisu w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki w miejscu instalacji serwera. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Dołączone wszystkie wymagane przez producenta oprogramowania atrybuty legalności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalności zamawianego oprogramowania bezpośrednio w firmie Microsoft. |
| 16. | Inne | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. Serwer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Zamawiający zastrzega sobie, aby Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłożył oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, w języku polskim, potwierdzające pochodzenie sprzętu z autoryzowanego kanału sprzedaży z Polski. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Serwer i jego komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Serwer musi być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta. Wymagany moduł TPM 2.0. |

Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE 48-port

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Przełącznik zarządzalny PoE, warstwy 3 |
| 2. | Rodzaj obudowy | Umożliwiająca montaż w szafie RACK 19”, wysokość 1U, wyposażona w 4 wentylatory, redundantny zasilacz |
| 3. | Ilość portów | RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) - 48 szt. 1 x Fast Ethernet (10/100), port konsoli SFP+ (10G) - 4 sloty QSFP+ (40G) - 2 sloty |
| 4. | Pamięć RAM | 64MB |
| 5. | Wydajność | Całkowita przepustowość przełącznika: min. 168 Gb/s Zdolność do przełączania: min. 336 Gb/s Szybkość przesyłania: min. 235 Mp/s |
| 6. | Moduł SFP+ | 1x moduł 10GbE RJ45 |
| 7. | Porty PoE | 48x PoE IEEE 802.3af/at |
| 8. | Maks. moc na port przy napięciu 26 V DC | 26W |
| 9. | Maks. moc na port przy napięciu 53 V DC | 30W |
| 10. | Max pobór mocy | 800W (85W bez zasilania PoE) |
| 11. | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Router 5-port z WiFi – 6 sztuk

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Dwuzakresowy router bezprzewodowy |
| 2. | Rodzaj obudowy | Uniwersalna, umożliwiająca ustawienie urządzenia poziomo (desktop) lub pionowo (tower) oraz powieszenie na ścianie |
| 3. | Ilość portów | RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) – min. 5 szt. USB typ A z możliwością podłączenia routera 3G/4G – min. 1 szt. PoE in – min. 1 szt. |
| 4. | Procesor | Czterordzeniowy, częstotliwość min. 700MHz |
| 5. | Pamięć RAM | 128MB |
| 6. | Standardy radiowe | 2.4GHz 802.11b/g/n 5GHz 802.11ac |
| 7. | Przepustowość | do 300Mbps w 2.4GHz 867Mbps w 5GHz (w standardzie 802.11ac) wsparcie MIMO 2x2 |
| 8. | Zasilanie | Urządzenie może być zasilane poprzez wtyk DC lub za pośrednictwem pasywnego PoE |
| 9. | Maksymalny pobór energii | 15W |
| 10. | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Router 10-port z WiFi (TYP A)

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Dwuzakresowy router bezprzewodowy |
| 2. | Ilość portów | RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) – min. 10 szt. Port konsoli RJ45 Port SFP+ - min. 1 szt. PoE in – min. 1 szt. PoE out – min. 1 szt. |
| 3. | Procesor | Czterordzeniowy, częstotliwość min. 1400MHz |
| 4. | Pamięć RAM | 1GB RAM 512MB NAND |
| 5. | Standardy radiowe | 2.4GHz 802.11b/g/n 5GHz 802.11ac |
| 6. | Przepustowość | do 300Mbps w 2.4GHz 1733Mbps w 5GHz (w standardzie 802.11ac) wsparcie MIMO 4x4 |
| 7. | Anteny | 4 szt. o zysku 3dBi każda |
| 8. | Zasilanie | Urządzenie może być zasilane poprzez gniazdo DC lub za pośrednictwem pasywnego PoE |
| 9. | Maksymalny pobór energii | 44W |
| 10. | Inne | Sprzętowe wsparcie dla IPsec |
| 11. | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Router 10-port z WiFi (TYP B)

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Router bezprzewodowy |
| 2. | Ilość portów | RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) – min. 5 szt. RJ45 Gigabit Ethernet (10/100) – min. 5 szt. USB – min. 1 szt. Port szeregowy RJ45 Port SFP – min. 1 szt. PoE in – min. 1 szt. PoE out – min. 1 szt. |
| 3. | Procesor | Częstotliwość min. 600MHz |
| 4. | Pamięć RAM | 128MB RAM |
| 5. | Standardy radiowe | 2.4GHz 802.11b/g/n |
| 6. | Anteny | 2 szt. o zysku 4dBi każda |
| 7. | Zasilanie | Urządzenie może być zasilane poprzez gniazdo DC lub za pośrednictwem pasywnego PoE |
| 8. | Maksymalny pobór energii | 6W |
| 9. | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Router 10-port

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Router przewodowy z możliwość montażu w szafie rack 19” |
| 2. | Ilość portów | RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) – min. 10 szt. USB 3.0 typ A z możliwością podłączenia routera 3G/4G – min. 1szt. Port szeregowy RJ45 Port SFP – 1 szt. PoE in – min. 1 szt. PoE out – min. 1 szt. |
| 3. | Procesor | Dwurdzeniowy, częstotliwość min. 1400MHz |
| 4. | Pamięć RAM | 1GB RAM 128MB NAND |
| 5. | Przepustowość | min. 3,9Gbps |
| 6. | Zasilanie | Urządzenie może być zasilane poprzez gniazdo DC lub za pośrednictwem pasywnego PoE |
| 7. | Maksymalny pobór energii | 10W |
| 8. | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Router 5-port – 8 sztuk

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ urządzenia | Router przewodowy |
| 2. | Ilość portów | RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) – min. 5 szt. USB typ A – min. 1 szt. PoE in – min. 1 szt. |
| 3. | Procesor | Dwurdzeniowy. Częstotliwość min. 880MHz |
| 4. | Pamięć RAM | 256MB RAM 64MB NAND |
| 5. | Zasilanie | Urządzenie może być zasilane poprzez gniazdo DC lub za pośrednictwem pasywnego PoE |
| 6. | Maksymalny pobór energii | 5W |
| 7. | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Zasilacz awaryjny UPS (TYP A) z dodatkowymi bateriami zapewniającymi wydłużenie ciągłości pracy

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Jednofazowy online |
|  | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie rack; wysokość jednostki max 2U; w zestawie szyny do montażu |
|  | Moc | min. 3000VA / min. 3000W |
|  | Wejściowy współczynnik mocy | ≥ 0,99 |
|  | Czas podtrzymania zasilania | Minimum 42 minuty (przy połowie obciążenia) z dodatkowym dedykowanym zestawem baterii, w które należy wyposażyć dostarczany w ramach niniejszego postępowania UPS wraz z szynami do montażu w szafie rack 19” |
|  | Wejście | Napięcie zasilające: 230V AC Zakres napięcia wejściowego: 111-299V AC (w zależności od poziomu obciążenia) Zakres częstotliwości: 40Hz – 60Hz Max THDi: ≤3% |
|  | Wyjście | Czysta fala sinusoidalna Nominalne napięcie wyjściowe: 230V AC THDu: ≤2% Regulacja napięcia statyczna: +/- 1% |
|  | Gniazda wyjściowe | Minimum: 8x IEC C13, 1x IEC C19 |
|  | Sprawność | W trybie ON-LINE: min. 93% ECO Mode: min. 99% |
|  | Poziom hałasu | Max. 48dB |
|  | Dodatkowe cechy urządzenia | Panel kontrolny LCD Czas ładowania: 4 godziny (do 90% pojemności) |
|  | Oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę nad urządzeniem i zasilanymi odbiornikami, zapewniające m.in.: możliwość kontrolowania i monitorowania jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii) bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania powiadomienia ostrzegawcze min. za pomocą alarmu dźwiękowego, wiadomości e-mail harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych ochronę dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie obsługę w języku polskim |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz UPS w ramach niniejszego zamówienia należy wyposażyć w: zewnętrzny zestaw bateryjny wydłużający czas zasilania awaryjnego jednostki podstawowej szyny montażowe do szafy rack 19” (dla jednostki podstawowej oraz dodatkowego zestawu baterii) |
|  | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Zasilacz awaryjny UPS (TYP B) do podtrzymania pracy serwera backupu

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne cechy i parametry techniczne sprzętu |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Jednofazowy online |
|  | Obudowa | Przystosowana do montażu w szafie rack; wysokość jednostki max 2U; w zestawie szyny do montażu |
|  | Moc | min. 1000VA / min. 900W |
|  | Wejściowy współczynnik mocy | ≥ 0,99 |
|  | Czas podtrzymania zasilania | Minimum 20 minut (przy połowie obciążenia) |
|  | Wejście | Napięcie zasilające: 230V AC Zakres napięcia wejściowego: 111-299V AC (w zależności od poziomu obciążenia) Zakres częstotliwości: 40Hz – 60Hz Max THDi: ≤3% |
|  | Wyjście | Czysta fala sinusoidalna Nominalne napięcie wyjściowe: 230V AC THDu: ≤2% Regulacja napięcia statyczna: +/- 1% |
|  | Gniazda wyjściowe | Minimum: 8x IEC C13 |
|  | Sprawność | W trybie ON-LINE: min. 92% ECO Mode: min. 99% |
|  | Poziom hałasu | Max. 45dB |
|  | Dodatkowe cechy urządzenia | Panel kontrolny LCD Czas ładowania: 4 godziny (do 90% pojemności) |
|  | Oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie umożliwiające pełną kontrolę nad urządzeniem i zasilanymi odbiornikami, zapewniające m.in.: możliwość kontrolowania i monitorowania jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii) bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania powiadomienia ostrzegawcze min. za pomocą alarmu dźwiękowego, wiadomości e-mail harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych ochronę dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie obsługę w języku polskim |
|  | Wyposażenie dodatkowe | Zasilacz UPS w ramach niniejszego zamówienia należy wyposażyć w szyny montażowe do szafy rack 19” |
|  | Warunki gwarancji | 1 rok gwarancji producenta |

Część IV - Zakup i dostawa pakietu licencji oraz aktualizacji oprogramowania do zarządzania, monitorowania zasobów IT oraz zdalnego helpdesku

Aktualizacja oprogramowania Statlook z wersji 10.X do najnowszej wersji 17.X na 30 stacjach roboczych w tym konsoli administracyjnej Master – 1 szt. wraz z zakupem dodatkowych 10 licencji dla stacji roboczych, lub równoważne.

Minimalny okres asysty serwisowej i wsparcia technicznego: 12 miesięcy

Równoważność:

Zarządzanie zasobami

Pozyskiwanie informacji o sprzęcie, zarządzanie widokami, funkcje ogólne

Centralne zarządzanie wynikami skanowania sprzętu i oprogramowania

Zdalne wykrywanie urządzeń w sieci za pomocą protokołów PING, ARP oraz SNMP

Automatyczne wykrywanie adresów IP, MAC, DNS, Systemu Operacyjnego wraz z informacją o aktualizacji

Automatyczne wykrywanie, czy komputer jest członkiem domeny oraz do jakiej domeny lub grupy roboczej należy

Odwzorowanie struktury organizacji w oparciu o Active Directory

Jednostronna synchronizacja komputerów oraz drukarek z AD (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory)

Automatyczne skanowanie całości lub wybranych grup Active Directory oraz sieci

Mapowanie atrybutów obiektów AD do obiektów Statlook

Grupowanie wyposażenia z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów, lokalizacji, statusów)

Inwentaryzacja dowolnych elementów wyposażenia (biurka, szafy, telefony, etc.)

Utworzenie własnych typów elementów wyposażenia

Łączenie elementów wyposażenia w zestawy

Przypisywanie zasobu do wielu zestawów

Makrodefinicje w celu spersonalizowania nazw elementów w drzewku wyposażenia

Grupowanie, sortowanie i filtrowanie po dowolnie nadanych atrybutach

Podpięcie dowolnych załączników, np. skany faktur, gwarancji oraz wszelkich innych plików

Przypisywanie sprzętu do konkretnych osób

Przypisywanie sprzętu do wybranej firmy

Automatyczne wyznaczanie 'Głównego użytkownika' komputera

Wiązanie wielu rekordów wyposażenia z użytkownikiem

Przypisywanie sprzętu do dowolnej lokalizacji

Definiowanie własnych, dowolnych atrybutów sprzętu

Aktywnym komputerom (bez określonego statusu) przydzielany jest status 'W użyciu'

Wydruk etykiet z kodami kreskowymi do inwentaryzacji wyposażenia

Określanie loga firmy oraz użycia go na wydrukach

Grupowa zmiana domeny/grupy roboczej zasobu

Informacje o sprzęcie

Automatyczne wykrywanie typu komputera (Desktop\Notebook\Serwer\Kontroler domeny) na podstawie wyników skanowania sprzętu

Wykrywanie komputerów typu All-In-One

Automatyczne wykrywanie typów stacji roboczej (Tower\Desktop\SFF\uSFF)

Automatyczne uzupełnianie informacji o procesorze, liczbie rdzeni, ilości pamięci RAM, rozmiarze dysku, nazwie karty graficznej i rozdzielczości monitora w obiekcie zasobu po wykonaniu skanowania sprzętu

Odczytywanie indeksów wydajności poszczególnych komponentów komputera: CPU, GPU, HDD, RAM

Automatyczna aktualizacja nazwy komputera w przypadku jej zmiany

Definiowanie statusów dla sprzętu (Nowy, Do kasacji, W serwisie, itd. )

Szczegółowa informacja na temat podzespołów sprzętu (procesor, bios, płyta główna, pamięć, dyski twarde, monitory, karty graficzne i muzyczne, etc. )

Odczyt informacji o module TPM

Odczyt D3Dscore z WinSAT

Inwentaryzacja osprzętu komputerowego (monitory, drukarki, myszki, urządzenia sieciowe: Switch, Router, Access Point, Bridge, Modem, NAS, UPS, itd.)

Automatyczne wykrywanie lokalnych drukarek (USB) na podstawie wyników skanowania sprzętu

Automatyczne wykrywanie i tworzenie monitorów (producent, numer seryjny, rozdzielczość, odczyt firmy, działu, osoby odpowiedzialnej, głównego użytkownika)

Automatyczne tworzenie zestawów: Komputer + Monitor

Automatyczne utworzenie zestawów: Komputer + drukarka lokalna

Automatyczne utworzenie zestawów: host + maszyny wirtualne

Automatyczne wykrywanie czy komputer jest maszyną wirtualną

Wykrywanie maszyn wirtualnych typu: Parallels Virtual Platform

Określanie informacji o wykorzystywanej wirtualizacji

Podgląd zestawów, do których należy zasób

Cykliczne wykonywanie skanowania sprzętu z różnymi ustawieniami

Przypisywanie stałego atrybutu COA, który będzie uwzględniany na raportach wyposażenia i audytu

Definiowanie szczegółowych informacji finansowych

Obsługa walut w danych finansowych

Definiowanie bazy dostawców sprzętu i oprogramowania

Automatyczne odczytywanie ServiceTag oraz modelu komputera (na podstawie wyników skanowania sprzętu)

Automatyczna aktualizacja adresów IP komputerów bez zainstalowanego agenta

Agent odczytuje identyfikator SID komputera

Określanie adresu interfejsu webowego urządzenia sieciowego

Określanie typu gwarancji dla zasobu

Określenie wpływu biznesowego wybranego zasobu

Tworzenie własnych typów gwarancji

Określanie ikony dla typów zasobów

Integracja z Dell API

Wyszukiwanie i identyfikacja duplikatów zasobów

Geolokalizacja komputerów z agentem

Raporty zasobów

Raport dodanych załączników

Automatyczne tworzenie historii zmian sprzętu

Raport zbiorczy historii zmian w sprzęcie

Ewidencja zdarzeń serwisowych

Dodawanie notatek\komentarzy dla zdefiniowanych obiektów zasobów

Informacja na temat pojemności dysków twardych oraz wolnego miejsca

Wydruk\dodawanie jako załącznik protokołu przekazania\zwrotu\utylizacji sprzętu

Wydruk\dodawanie jako załącznik protokołu przekazania dla całego zestawu

Kreator szablonów wydruków WYSIWYG

Definiowanie dedykowanych profili protokołów

Zapisywanie protokołów podczas generowania jako załącznik do zasobu

Wydruk\dodawanie jako załącznik Karty informacyjnej do elementu wyposażenia

Wydruk lub zapis do pliku raportów ze szczegółami sprzętu

Porównywarka wyników skanowania sprzętu

Dzienniki zdarzeń systemu Windows

Automatyczny monitoring i raportowanie zmian w podzespołach sprzętu

Geolokalizacja komputerów z agentem

Zarządzanie zasilaniem

Zdalne włączanie i wyłączenie komputerów

Obsługa SecureOn przy WakeOnLan

Tworzenie harmonogramów wyłączania i włączania komputerów

Wybór 5 trybów zamknięcia systemu: Blokada komputera, Uśpienie, Hibernacja, Wyłączenie, Restart

Możliwość anulowania /wyświetlenia komunikatu jeśli jest zalogowany użytkownik

Możliwość przerwania / odłożenia zadania na żądanie użytkownika

Raport zadań jednorazowych oraz harmonogramów

Funkcje dodatkowe

Zdalne wykonywanie skryptów (batch/powershell) - Obsługa zadań jednorazowych i cyklicznych

Wykonywanie skryptów w kontekście sesji użytkownika lub usługi

Skrypty wykonywane po uruchomieniu komputera lub zalogowaniu użytkownika

Wykonywanie zadań dla wszystkich komputerów

Edytor skryptów z funkcją kolorowania składni

Wykorzystywanie predefiniowanych skryptów

Import informacji o wyposażeniu z pliku CSV

Wyszukiwanie sterowników, informacji o komputerze, informacji o gwarancji w bazie producenta (DELL)

Mechanizm automatycznego tworzenia rekordów producenta sprzętu (na podstawie wyników skanowania sprzętu)

Generowanie kodów paskowych, QR dla każdego elementu wyposażenia

Obsługa kodów QR

Archiwum zasobów

Przeniesienie utylizowanego wyposażenia do archiwum

Automatyczne usunięcie informacji sieciowych oraz licencji agenta dla zasobu archiwizowanego

Zarządzanie sprzętem przez aplikacje mobilną

Powiadomienia o kończącej się gwarancji\umowie serwisowej dla zasobu

Zachowanie ostatniego skanu sprzętu podczas konserwacji bazy danych

Powiadomienia o utworzeniu monitora, wykryciu maszyny wirtualnej

Grupowa zmiana atrybutów

Personalizacja statusów zasobów

Zarządzanie oprogramowaniem

Licencje

Inwentaryzacja licencji

Automatyczne tworzenie licencji na podstawie kluczy produktów

Odczytu OriginalProductKey (BIOS/UEFI) dla systemu operacyjnego

Import licencji z pliku tekstowego

Automatyczne generowanie historii zmian w licencji

Określanie statusu licencji

Tworzenie własnych atrybutów licencji

Tworzenie notatek oraz załączników w dowolnym formacie do licencji

Tworzenie licencji z poziomu rozliczenia audytu legalności

Tworzenie licencji z poziomu raportu kluczy licencji

Tworzenie zestawów licencji

Relacja licencji z użytkownikiem, firmą, działem, lokalizacją

Zmiana typu licencji dla wybranej grupy

Kompletna informacja na temat posiadanych licencji (typ, producent, program licencjonowania, czas ważności, informacje finansowe)

Przypisywanie licencji do komputera

Definiowanie wymaganych atrybutów legalności (faktura, nośnik, COA, etc.)

Definiowanie ilości posiadanych licencji w rozbiciu na użytkowników oraz stanowiska

Definiowanie licencji przeznaczonych do przyszłego zakupu

Definiowanie kluczy seryjnych i przypisywanie do licencji

Automatyczne usunięcie wiązania pomiędzy zasobem archiwizowanym a licencją

Określenie wpływu biznesowego wybranej licencji

Skanowanie oprogramowania

Skanowanie oprogramowania na podstawie harmonogramu oraz definicji skanera

Automatyczna kontrola zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania bez zlecania skanów

Śledzenie zmian w stanie zainstalowanego oprogramowania

Zdalny skan komputerów (bieżący lub okresowy)

Zmiana priorytetu skanowania oprogramowania

Skan komputerów niepodłączonych do sieci

Wysyłanie wyników skanowania offline na serwer FTP (Audyt)

Przekazywanie konfiguracji wzorcowej dla skanera offline

Identyfikacja zainstalowanych aplikacji na podstawie wzorców oprogramowania

Prawidłowe rozpoznanie aplikacji nawet mimo zmiany jej nazwy

Określanie masek plików dla publikacji elektronicznych (e-book)

Skan plików skompresowanych

Skan oraz identyfikacja zawartości archiwów zapisanych w formatach: 7z, arj, bz2, bzip2, cab, gz, gzip, img, iso, jar, lha, lzh, lzma, msi, nrg, rar, tar, taz

Wbudowane profile skanowania (np. profil wzorcowy)

Definicja własnych ustawień skanowania

Porównywanie wyników skanowania oprogramowania

Wykrywanie plików multimedialnych

Wykrywanie i inwentaryzacja plików dowolnego typu (np. multimedia, czcionki, grafika)

Odczytywanie informacji o składnikach aplikacji, których programy instalacyjne nie są zgodne ze standardem MSI

Identyfikacja SID użytkownika, dla którego zainstalowano oprogramowanie

Bezpłatna, automatycznie aktualizowana baza wzorców aplikacji\pakietów\systemów operacyjnych

Nadpisanie bazy wzorców najnowszą, oficjalną bazą producenta

Definiowanie katalogów wykluczonych / uwzględnionych w skanowaniu z wykorzystaniem symboli wieloznacznych (* , %)

Audyt oprogramowania

Rozliczanie pakietów aplikacji

Rozliczanie systemów operacyjnych

Rozliczanie licencji typu „Downgrade”, "Upgrade" oraz instalacji innego oprogramowania w ramach licencji

Audyt oprogramowania rozliczany automatycznie - informacja o stanie posiadanych licencji i faktycznie zainstalowanych programach z uwzględnieniem wybranych zestawów licencji.

Historia audytów (Wyniki audytów są przechowywane w bazie danych - można do nich wracać w dowolnej chwili, porównywać je i generować stosowne raporty)

Wsparcie procesu Audytu przez zaimportowanie materiału zdjęciowego i jego obróbkę

Gotowe metryki audytowanego komputera - załącznik do protokołu przekazania stanowiska komputerowego (sprzęt + oprogramowanie)

Uwzględnianie w rozliczeniu oprogramowania liczby aktywacji zapisanej w szablonie licencji

Funkcje

Mechanizm informujący o nowej bazie wzorców oprogramowania

Definiowanie własnych wzorców oprogramowania

Automatyczne tworzenie wzorców oprogramowania dla systemów operacyjnych

Automatyczne dodawanie informacji o wydawcy oprogramowania dla nowych wzorców, tworzonych na podstawie wyników skanowania

Wykrywanie kluczy/identyfikatorów programów

W przypadku aktywacji systemu Windows z użyciem serwera KMS, klucza MAK (Multiple Activation Keys) lub VLK (Volume License Keys) odczytywane jest 5 ostatnich znaków klucza

Odczytywanie informacji o częściowych kluczach pakietów Microsoft Office

Drukowanie lub zapisywanie do pliku raportów ze szczegółami oprogramowania

Zbiorcze raporty wyników skanowania oprogramowania - Pakiety, pliki, systemy operacyjne, kluczy zainstalowanych aplikacji

Raport z informacjami o pakietach oprogramowania uwzględniający parametry: przybliżona wielkość, adres strony internetowej, lokalizacja pliku instalacyjnego, architektura aplikacji, itd.

Raport z informacjami o systemach operacyjnych uwzględniający parametry: Data instalacji, Architektura systemu, Wersja kompilacji, itd.

"Wielkie raporty" (Możliwość utworzenia zbiorczych raportów obejmujących np. wszystkie przeskanowane pliki)

Zdalna instalacja dowolnego oprogramowania zgodnego ze standardem Windows Installer (*.msi)

Zdalna dezinstalacja oprogramowania

Utworzenie harmonogramu dezinstalacji oprogramowania

Generowanie skryptu deinstalacji aplikacji na podstawie otrzymanych wyników skanowania oprogramowania

Raport stanu oprogramowania antywirusowego, anty-szpiegowskiego oraz zapory sieciowej

Raport zainstalowanych aktualizacji systemu Windows

Kontrola wykorzystania sprzętu i oprogramowania

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach, zarządzanie widokami, funkcje ogólne

Dane gromadzone dla konkretnych użytkowników (na bazie kont Windows) - jeden użytkownik może mieć przypisanych wiele kont Windows i pracować na różnych komputerach

Grupowanie użytkowników z podziałem na jednostki organizacyjne w firmie (np. względem działów)

Określanie firmy do której należy użytkownik

Określanie przełożonego dla użytkownika

Prezentacja 'stanu użytkownika' (obecny, nieobecny, nowy).

Prezentacja 'statusu użytkownika' (Zatrudniony, zwolniony, itd.)

Zarządzanie stanowiskami użytkowników

Przeniesienie rekordu użytkownika do archiwum

Funkcjonalności automatycznego generowania zmian rekordu użytkownika – Historia użytkownika

Odczytywanie informacji o użytkownikach z Active Directory

Pełna synchronizacja rekordów użytkowników (Odwzorowanie wszystkich wprowadzonych zmian w rekordach Active Directory)

Baza danych teleadresowych użytkowników z możliwością tworzenia raportów i zestawień

Podgląd zdjęcia przypisanego do użytkownika

Przypisywanie do użytkownika załączników (pliki)

Przypisywanie notatek do użytkownika

Ewidencja zdarzeń przypisanych do użytkowników

Automatyczne tworzenie działów na podstawie informacji odczytanych z Active Directory

Raporty

Analiza aktywności użytkowników

Grupowanie danych według komputerów jeśli użytkownik wykorzystywał więcej niż jedno stanowisko

Analiza zdarzeń sesji użytkownika (Logowanie, Wylogowanie, Zablokowanie, Odblokowanie, Nawiązanie połączenia RDP, Zakończenie połączenia RDP )

Analiza przerw w pracy

Analiza jakości pracy (liczba kliknięć myszą, liczba wpisanych znaków)

Analiza aktywności mikrofonu oraz kamery

Analiza wykorzystania poszczególnych aplikacji w czasie

Analiza czasu działania aplikacji, na pierwszym planie oraz sumarycznie

Uwzględnienie lub wyłączenie z raportu aplikacji bez aktywności użytkownika

Kategoryzacja danych czasu pracy (czas pozytywny, neutralny oraz negatywny).

Statystyki najczęściej wykorzystywanych aplikacji

Statystyki wykorzystania komputerów przez poszczególnych użytkowników

Statystyki aktywności użytkownika i grup użytkowników

Generowanie raportów z monitoringu użytkowników dla wybranego zakresu godzin

Kontrola wydruków - historia zadań drukowania zainicjowanych przez poszczególnych użytkowników

Kontrola wydruków - Monitoring wydruków obejmuje szczegółowe parametry (np. format papieru, orientacje, skalowanie, itd.)

Informacje o drukowanych dokumentach (osoba, nazwa pliku, ilość stron, ilość kopii, cz-b/kolor, dpi)

Monitoring wydruków na drukarkach sieciowych

Monitoring użytkowników stacji terminalowych

Informacja o operacjach na nośnikach zewnętrznych (CD/DVD, HDD, FDD, Pen Drive, etc.)

Informacje o awariach, poczynaniach użytkowników: zakończonej aktualizacji, akcji podpięcia przenośnych dysków, włożenia płyt do napędów CD/DVD, śledzenie uruchomienia aplikacji przez użytkownika, monitoring informujący o małej ilości miejsca

Raport zbiorczy historii zmian w rekordach użytkowników

Funkcje

Blokada niepożądanych aplikacji. Programy mogą być blokowane dla całej firmy lub tylko dla wybranych użytkowników.

Autoryzacja nośników zewnętrznych na podstawie wykrytych urządzeń

Konfigurowanie praw dostępu do plików i katalogów zapisanych na nośnikach zewnętrznych

Automatycznie budowana baza informacji o napędach zewnętrznych

Blokada dostępu do napędów zewnętrznych (m.in. HDD, FDD, Pen Drive, etc.)

Określanie praw dostępu w zależności od typu urządzenia, np. Pendrive, CD/ROM

Komunikacja z użytkownikami (Skype, mail) bezpośrednio z zakładki Użytkownicy

Informacje o ostatnio zalogowanych osobach na stacjach klienckich

Automatyczne tworzenie licencji – Dodawanie do licencji użytkowników, którzy są głównymi użytkownikami komputera, na którym wykryto licencje

Komentowanie przerw pracy

Kategoryzacja przerwy w pracy na podstawie komentarza

Kontrola wykorzystania Internetu

Funkcje

Blokada stron internetowych dla poszczególnych użytkowników, możliwość zastosowania filtrów, blokada WWW po zawartości (ContentType)

Blokada stron internetowych dla protokołu http \ https (Chrome, Firefox, Opera, Edge, Chromium, Vivaldi)

Kategoryzacja stron internetowych

Import stron WWW z pliku lub ze schowka

Slowniki kategorii stron WWW

Blokada dostępu do witryn zgodnie z harmonogramem

Blokada trybu incognito w przeglądarce Google Chrome

Raporty

Raporty dotyczące aktywności użytkowników w Internecie oparte na kontach użytkowników

Analiza czasu przebywania na poszczególnych stronach lub domenach (z uwzględnieniem informacji o tytule strony i wersji przeglądarki )

Monitoring stron internetowych dla protokołu http \ https (Edge, Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi)

Analiza liczby wejść na poszczególne strony lub domeny

Analiza odwiedzanych domen i stron

Raport informujący o plikach pobranych przez przeglądarki WWW

Monitoring wysyłanych oraz pobieranych plików przez przeglądarki internetowe

Helpdesk

Obsługa

Rejestracja i obsługa zgłoszeń

Obsługa zgłoszeń w modelu Kanban

Określanie relacji pomiędzy zgłoszeniami (np.. Kopia, Incydent nadrzędny)

Edycja zgłoszeń powiązanych w oknie zgłsozenia bieżącego

Kategoria zgłoszeń może posiadać swojego opiekuna, który może zarządzać każdym zgłoszeniem danej kategorii

Komentarze zgłoszenia obsługujące HTML oraz osadzanie obrazów

Opis zgłoszenia w formacie HTML

Nawiązywanie połączeń zdalnych bezpośrednio z edytora incydent

Tworzenie notatek dla zgłoszeń

Zapisywanie wersji roboczej komentarza

Archiwizacja zgłoszeń

Monitoring czasu pracy nad incydentem (time tracking)

Raport ewidencji czasu pracy nad zgłoszeniem

Informacja o czasie reakcji do podjęcia zgłoszenia

Dodanie prywatnego komentarza

Znaki @ oraz # pozwalają na wspominanie użytkownika oraz wpisu bazy wiedzy w komentarzu zgłoszenia

Dodanie załączników do incydentów, również do komentarza

Określanie dodatkowych subskrybentów dla notyfikacji e-mail dotyczącej zmian w incydencie

Określanie uprawnień do incydentów (Publiczne, Prywatne, dla określonych działów)

Zarządzanie filtrami zdefiniowanymi dla listy zgłoszeń

Obsługa nazwy DNS oraz adresów IP (IPv4, IPv6) dla zgłoszeń

Wydruk historii zgłoszenia

Widok kalendarza (Planowanie rozwiązania incydentów)

Korelacja incydentu z elementem zasobów

Raport zbiorczy historii zmian

Tworzenie i planowanie zastępstw, osoba zastępująca otrzymuje na czas zastępstwa dostęp do obsługi zgłoszeń osoby zastępowanej

Wyszukiwanie komentarzy przy użyciu funkcji globalnego wyszukiwania

Czas reakcji oraz realizacji wyznaczany automatycznie na podstawie umów SLA

Automatyczne podpowiedzi rozwiązań dostępnych w bazie wiedzy na podstawie wpisywanego tematu

Określenie wpływu biznesowego wybranego zgłoszenia

Podgląd wiadomości źródłowej przy tworzeniu zgłoszenia lub komentarza na podstawie zgłoszeń email

Duplikacja i replikacja zgłoszeń

Powiadomienia o liczbie nieprzeczytanych zgłoszeń

Automatyzacja obsługi zgłoszeń z wykorzystaniem utworzonych reguł

Konfiguracja

Architektura drzewa dla kategorii zgłoszeń

Tworzenie szablonów odpowiedzi

Cykliczne raportowanie Listy incydentów

Tworzenie własnych dodatkowych atrybutów dla zgłoszeń

Personalizowane szablony wiadomości email z możliwością ustawienia stałego załącznika

Notyfikacje e-mail o utworzeniu\zmianie\usunięciu incydentu

Notyfikacje e-mail o zbliżających się terminach realizacji incydentu (Deadline)

Automatyczny import wiadomości e-mail, jako zgłoszeń helpdesk (POP3 oraz IMAP)

Import zgłoszeń helpdesk ze skrzynek współdzielonych (shared mailbox)

Obsługa wielu kont pocztowych (Import + notyfikację email)

Tworzenie własnych trybów oraz priorytetów incydentów

Personalizacja widoku raportu listy incydentów

Profile zgłaszających w helpdesk

Personalizacja kolorów statusów zgłoszeń

Automatyczne przypisywanie zgłoszeń do użytkowników

Weryfikacja wiadomości źródłowych pobieranych z serwera pocztowego

Konfiguracja maksymalnej wielkości załącznika

Moduł połączeń zdalnych

Operacje na plikach i katalogach

Zarządzanie procesami i rejestrem

Monitoring pracy wykonywanej na komputerze

Zdalny podgląd pulpitów wielu stacji (Funkcja Company Online)

Wywoływanie Windows Remote Desktop na danej stacji z poziomu aplikacji

Wysyłanie wiadomości do użytkowników

Uruchamianie na stacjach programów z wiersza poleceń Command Line

Zdalne uruchamianie komputera za pomocą funkcji Wake-On-Lan

Wake-On-Lan pozwala na definicję portu oraz adresu komputera docelowego

Przejęcie kontroli nad stacją roboczą

Blokada klawiatury i myszki na stacji klienckiej w trakcie przejęcia kontroli pulpitu zdalnego

Przesyłanie kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Delete w zdalnym pulpicie

Przejęcie kontroli nad komputerem bez zalogowanego użytkownika

Wysyłanie pytania o zgodę na zdalny dostęp lub wysyłania komunikatu z informacją o rozpoczęciu podglądu pulpitu

Podgląd pulpitu zdalnego w osobnym oknie z opcją fullscreen

Obsługa wielu monitorów dla podglądu pulpitu

Wybór monitora, z którego ma być przekazywany obraz podglądu pulpitu

Nawiązywanie połączenia pulpitu zdalnego z wieloma komputerami jednocześnie

Połączenie pulpitem zdalnym w konfiguracji NAT-NAT

Zarządzanie usługami systemu Windows

Raport Sesje zdalnego pulpitu

Wybór adresu IP, na którym ma być zestawione połączenie DirectPC

Wybór portu, na którym klient nasłuchuje połączenia zdalnego

Wykorzystanie protokołu autorskiego lub MS RDP do połączeń zdalnych

Baza wiedzy

Wbudowana baza wiedzy

Artykuły bazy wiedzy mogą być przypisane do kategorii zgłoszeń helpdesk

Kopiowanie artykułów

Edytor HTML

Osadzanie załączników w treści artykułów

Osadzanie multimediów w treści artykułów

Baza wiedzy pozwala na tworzenia artykułów prywatnych oraz publicznych

Szybkie kopiowanie wpisów bazy wiedzy

Artykuły bazy wiedzy mogą zostać powiązane ze zgłoszeniami z systemu helpdesk

Artykuły bazy wiedzy mogą zostać przypięte, dzięki czemu zawsze będą widoczne na liście artykułów

Informacja o liczbie odsłon artykułu bazy wiedzy

Bezpośrednie linkowanie artykułów bazy wiedzy

SLA

Definiowanie planów umów SLA

Definiowanie czasu obowiązywania umów SLA

Definiowanie czasu pracy działów wsparcia technicznego

Definiowanie dni wolnych na podstawie kalendarza świąt i dni wolnych

Definiowanie czasów reakcji oraz realizacji zgłoszenia

Notyfikacje mailowe o zbliżających się terminach reakcji oraz realizacji

Automatyczne przypisanie umowy SLA do zgłoszenia na podstawie informacji o rozwiązującym, temacie wiadomości, priorytecie, kategorii, opisie

Raportowanie o statusie i postępie w realizacji zgłoszeń z przypisaną umową SLA

Centralne repozytorium załączników

Funkcje

Załączniki przechowywane w centralnym repozytorium

Utworzenie relacji załącznika z innymi elementami systemu 1 - N (jeden do wielu)

Dodawanie i modyfikacja załączników z poziomu innych zasobów

Załączniki typu: link, udział oraz plik

Pełna informacja o załączniku: twórca, data utworzenia, rozmiar, nazwa pliku, miniatura

Historia zmian załącznika

Zarządzanie użytkownikami

Funkcje

Raportowanie aktywności pracy

Przeglądanie ostatnio zgłoszonych incydentów

Powiązanie użytkownika z licencją

Dostęp webowy do statystyk monitoringu, zgłoszeń helpdesk oraz powiązanych z użytkownikiem zasobów

Cykliczne, automatyczne generowanie raportów

Generowanie raportu obecności / nieobecności użytkownika wraz z korelacją jego aktywności na komputerze

Zgłoszenia dotyczące wniosków nieobecności użytkowników

Automatyczne typowanie użytkowników zastępujących dla zgłaszanych nieobecności

Zarządzanie wnioskami nieobecności użytkowników przez przełożonych, informowanie przełożonych N poziomów wyżej o urlopie użytkownika

Automatyczne utworzenie relacji przełożony - podwładny na podstawie skanów Active Directory

Możliwość drukowania karty informacyjnej użytkownika, zawierającej informacje kontaktowe, informacje o powiązanych zasobach, licencjach oraz dostępy nadane w module RODO

Generator struktury organizacji na podstawie powiązań użytkowników i ich przełożonych

Planowanie dni wolnych w widoku kalendarza

Planowanie zastępstw podczas nieobecności

Raportowanie cykliczne

Użytkownicy

Raport historia sesji

Raport Nośniki danych

Raport Operacje na plikach

Raport wydruków

Raport użycia aplikacji

Raport nagłówów okien

Raport odwiedzonych stron WWW

Najczięściej odwiedzane strony internetowe

Raport Wysyłane pliki

Raport czasu pracy przy komputerze

Raport Bizlook

Zasoby

Raport historii zasobów

Raport informujący o nowych zasobach

Raport informujący o nadchodzących terminach w zasobach

Raport Zasoby zarchiwizowane

Raport Systemy Operacyjne

Podstawowe

Raport Informacje o autoryzowanych agentach

Oprogramowanie

Raport zainstalowanego oprogramowania

Raport Szczegóły plików

Helpdesk

Raport incydentów (Helpdesk)

Raport czasu pracy nad zgłoszeniem

Raport Czasy SLA

Automatyzacja

Lista dostępnych reguł

Ogólne

Zakończenie asysty serwisowej AS lub AS Plus

Wygaśnięcie certyfikatu SSL

Kończące się licencje na agenta

Zapełniona baza danych

Zbyt duży rozmiar folderu cache

Zasoby

Brak połączenia od agenta

Brak wolnej przestrzeni na dysku

Ostrzeżenie od Windows Security Center

Zakończenie skanowania sprzętu

Dodanie zasobu

Zmiana zasobu

Usunięcie zasobu

Zakończenie okresu gwarancyjnego

Zakończenie umowy serwisowej

Powielenie zasobów

Oprogramowanie

Zmiana oprogramowania

Zakończenie skanowania oprogramowania

Zamknięcie audytu

Licencje

Dodanie licencji

Zmiana licencji

Usunięcie licencji

Wygaśnięcie licencji

Planowana wymiana licencji

Użytkownicy

Dodanie użytkownika

Zmiana użytkownika

Usunięcie użytkownika

Helpdesk

Dodanie zgłoszenia

Usunięcie zgłoszenia

Zmiana zgłoszenia

Lista dostępnych Akcji

Wykonywanie skryptu na podstawie zdefiniowanej reguły

Wysłanie powiadomienia w konsoli Master / Statlook Web na podstawie zdefiniowanej reguły

Wysyłanie powiadomienia mailowego na podstawie zdefiniowanej reguły (inicjator zdarzenia, Administratorzy, konkretny użytkownik, rozwiązujący, zgłaszający, subskrybenci)

Modyfikacja zasoby / użytkownika / zgłoszenia - w zależności od reguły

Dodanie komentarza (dla reguł Helpdesk)

RODO

Funkcje

Inwentaryzacja zbiorów danych, dostępów oraz powierzeń do zbiorów danych, dokumentów bezpieczeństwa, historii naruszeń bezpieczeństwa, szkoleń oraz wniosków o zapomnienie

Wydruk raportów tabelarycznych: czynności przetwarzania, dostępów, powierzeń, listy dokumentów, statystyki zgłoszeń RODO, listę szkoleń, historii naruszeń bezpieczeństwa, wniosków o zapomnienie

Wydruk wniosków o nadanie uprawnień, modyfikacji oraz anulowania upoważnienia

Wstępne wypełnienie wniosków o zmianę dostępu

Utworzenie zgłoszeń za pomocą przycisków szybkiej akcji

Delegowanie zadań w helpdesk dla osób odpowiedzialnych za zbiory danych

Archiwizacja zbiorów

Definiowanie czynności przetwarzania

Przypisywanie zbioru danych do czynności przetwarzania

Przydzielanie dostępów do czynności przetwarzania

Zapisywanie historii zmian wniosków o dostęp do zbiorów

Dodawanie historycznych dostępów oraz wniosków o dostęp

Filtrowanie użytkowników w raporcie Dostępy

Raporty

Raport zbiorczy Czynności przetwarzania

Raport zbiorczy Zbiory danych

Raport zbiorczy zinwentaryzowanych dostępów

Raport zbiorczy zinwentaryzowanych powierzeń

Raport zbiorczy zinwentaryzowanych dokumentów

Raport zbiorczy historii naruszeń bezpieczeństwa

Raport zbiorczy wniosków o dostęp

Raport zbiorczy Dostępy

Portal Web

Funkcje

Wallboard - ekran zbiorczy prezentujący wybrane informacje z całego systemu

Dashboard każdego modułu z najważniejszymi informacjami w postaci widgetów

Rozbudowane filtry dla raportów tabelarycznych

Zarządzanie użytkownikami, agentami, zasobami, licencjami, działami, audytami

Konfiguracja portalu helpdesk, kont administracyjnych oraz organizacji

Raporty dla każdego modułu w formie tabelarycznej

Obsługa helpdesk oraz bazy wiedzy

Obsługa modułu RODO

Obsługa modułu automatyzacja

Automatyczne logowanie przy pomocy aplikacji

Logowanie za pomocą poświadczeń domenowych (SSO)

Logowanie za pomocą konta AzureAD

Wydruk raportów tabelarycznych

Kontrola statystyk użytkowników

Menu szybkiego dodawania nowych elementów (użytkownik, nieobecność, zasób, licencja, zgłoszenie, artykuł bazy wiedzy, zbiór danych, czynność przetwarzania)

Przełączanie wersji językowej bez ponownego logowania do systemu

Nawigacja Breadcrumb

Funkcjonalności ogólne

Określanie praw dostępu do grup zasobów lub użytkowników

Aplikacja desktopowa służąca do zarządzania systemem może być zainstalowana na dowolnej liczbie komputerów ("Licencja pływająca")

Dodatkowa aplikacja webowa umożliwiająca dostęp do systemu i zarządzanie systemem

Wersja angielska (en-US) interfejsu użytkownika

Praca w oparciu o silniki baz danych: MS SQL lub PostgreSQL

Swobodna migracja danych pomiędzy MS SQL i PostgreSQL

Zdalna instalacja i dezinstalacja agentów na stacjach roboczych

Odczytywanie struktury organizacji z Active Directory

Skaner sieci wykorzystywany do wykrywania nowych urządzeń

Mechanizm automatycznego tworzenia komputera na podstawie danych przesłanych przez agenta

Mechanizm automatycznego tworzenia użytkowników na podstawie danych przesłanych przez agenta

Automatycznie dodane komputery\użytkowników są powiązane z odpowiednią grupą zgodną z OU w Active Directory

Definiowanie nieograniczonej liczby użytkowników systemu

Określanie ról dla kont systemu: Administratorzy, Menadżerowie, Zarządcy,Pracownicy

Indywidualny login i hasło dla poszczególnych użytkowników

Automatyczne logowanie do systemu

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników - okreśłanie dostępu do poszczególnych obiektów systemu (konkretny użytkownik, konkretny zasób lub ich grupy) , możliwość ograniczenia operacji (wyświetlanie, tworzenie, edycja, usuwanie)

Określanie ról użytkowników - zarządzanie grupami

Zabezpieczenie Agentów przed nieautoryzowanym wyłączeniem lub usunięciem

Eksport danych do plików zewnętrznych (Excel, html, CSV, PDF, TXT, MHT, RTF, BMP)

Zgodny z pracą w sieciach WLAN

Podgląd aktualnych zadań serwera

Centrum informacji - przekrojowy raport na temat zdarzeń oraz statusu monitorowanych komputerów i użytkowników

Wielopoziomowe drzewo lokalizacji oraz relacje lokalizacji z firmami

Wyszukiwanie danych w tabelach raportów

Dowolne definiowania grup sprzętu i użytkowników

Tworzenie dowolnych raportów ad-hoc - sortowanie kolumn grupowanie, ukrywanie/odkrywanie kolumn, zaawansowane filtrowanie danych w oparciu o funkcje logiczne

Definiowanie i zapamiętywanie własnych widoków

Eksport danych bezpośrednio do MS Excel

Budowa zestawień metodą drag'n'drop

Budowa modułowa z możliwością przypisywania określonych wtyczek programu (funkcji) do poszczególnych Agentów

Obsługa protokołu SSL zapewniającego bezpieczną komunikację Master-Serwer oraz Agent-Server.

Połączenia pomiędzy komponentami realizowane za pomocą HTTP/HTTPS lub net.TCP

Mechanizm kompresji pakietów danych przesyłanych przez Agenta

Automatyczne wykrywanie lokalizacji serwera aplikacji (WS-Discovery)

Przekazanie agentowi nowych parametrów połączenia z usługą serwera (serwer zapasowy)

Definiowanie konfiguracji serwera proxy dla połączenia Agent-Server

Mechanizm zdalnego pobierania bieżących aktualizacji do programu

Help kontekstowy wraz z podręcznikiem użytkownika w polskiej wersji językowej

Dostęp do bazy wiedzy systemu

Definiowanie ustawień pracy Agentów (optymalizacja dla dużej liczby komputerów)

Dedykowane narzędzie, dostarczane z systemem, do wykonywania kopii bazy danych, niezależnie od wersji silnika bazy danych (MSSQL, PostgreSQL). Uruchomienie narzędzia backupu bazy w trybie wsadowym

Manualna i automatyczna konserwacja bazy danych - usuwanie wyników skanowania oprogramowania

Personalizacja pakietu instalacyjnego agenta

Określanie polityki haseł dla systemu

Zmiana języka systemu podczas logowania

Określenie numeru BDO przy definiowaniu rekordu firmy

Opcja resetu hasła podczas logowania

Globalne wyszukiwanie obiektów w systemie

Utworzenie atrybutów jako lista/słownik

Podgląd aktualnie zalogowanych użytkowników. Umożliwienie wylogowania wybranych użytkowników

Definicja kalendarzy dni wolnych, uwzględnianych w module Helpdesk oraz Monitoring

Wyszukiwarka ustawień w opcjach systemowych

Instalacja konsoli zarządzającej w kontekście użytkownika (nie wymaga uprawnień administracyjnych)

Historia obiektu zawiera informacje o koncie serwisowym, które wprowadziło zmianę w obiekcie

Skanowanie lasu domen

Budowa personalizowanego pakietu instalacyjnego

Automatyczne zamknięcie Statlook Master po zakończeniu sesji

Logowanie do portalu Web za pomocą mechanizmu Single Sign On

Logowanie operacji kont serwisowych

Statlook Security Key - dodatkowa metoda uwierzytelniania klientów przed połączeniem do serwera

Logowanie nieudanych prób uwierzytelnienia

Eksport danych diagnostycznych oraz dzienników operacji

Dodatkowe informacje

Kreator instalacyjny ułatwiający wdrożenie systemu

Aplikacja Master\Server\ Agent w wersji x64

Rozproszona architektura systemu: Serwer, Master, Agent (Możliwa praca każdego z komponentów na różnych komputerach )

Praca w oparciu o MS SQL Server oraz MS SQL Express (2008/2012/2014/2016/2019/2022 32/64 bit)

Praca w oparciu o PostgreSQL 10 lub nowszy

Obsługa systemów operacyjnych - Agent: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Obsługa systemów operacyjnych - Master : Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Obsługa systemów operacyjnych - Serwer: Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11

Wszystkie wykonywalne komponenty systemu są podpisane certyfikatem DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode (Digicert)

Sterowniki systemowe są podpisane certyfikatem Extended Validation (EV) Code Signing Certificate (GlobalSign) i mogą pracować w 64-bitowych systemach operacyjnych Microsoft Windows™.